## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Parâmetros antropométricos
Prof. M.Sc Juliane Souza

## Slide 2: Parâmetros antropométricos
Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5 % a 95 % da população brasileira,
  Extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada

## Slide 3: Parâmetros antropométricos
Pessoas em pé

## Slide 4: Parâmetros antropométricos
Pessoas em pé

## Slide 5: Parâmetros antropométricos
Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas

## Slide 6: Parâmetros antropométricos
Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas

## Slide 7: Parâmetros antropométricos
Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas

## Slide 8: Parâmetros antropométricos
Largura para transposição de obstáculos isolados
Para obstáculo isolado com extensão de no máximo 0,40 m deve ser de 0,80 m;
OBS: Quando o obstáculo isolado tiver uma extensão acima de 0,40 m, a largura mínima deve ser de 0,90 m.

## Slide 9: Parâmetros antropométricos
Largura para transposição de obstáculos isolados

## Slide 10: Parâmetros antropométricos
Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

## Slide 11: Parâmetros antropométricos
Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

## Slide 12: Parâmetros antropométricos
Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

## Slide 13: Parâmetros antropométricos
Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
Para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m

## Slide 14: Parâmetros antropométricos
Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
Para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m

## Slide 15: Parâmetros antropométricos
Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
Para rotação de 360° = círculo com diâmetro de 1,50 m

## Slide 16: Parâmetros antropométricos
Com base nos parâmetros antropométricos apresentados, é possível que o banheiro abaixo atenda a qualquer pessoa deficiente ou com mobilidade reduzida?

## Slide 17: Parâmetros antropométricos
Dimensões ideais

## Slide 18: Parâmetros antropométricos
Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis

## Slide 19: Parâmetros antropométricos
Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis
implantação de uma margem lateral plana com pelo menos 0,60 m de largura antes do início do trecho inclinado, com piso diferenciado quanto ao contraste tátil e visual
proteção vertical de no mínimo 0,15 m de altura, com a superfície de topo com contraste visual

## Slide 20: Parâmetros antropométricos
Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis
Para desníveis > 0,60 m

## Slide 21: Parâmetros antropométricos
Esses parâmetros são utilizados no dimensionamento dos espaços urbanos e edificações para que essas edificações apresentem os requisitos mínimos para serem utilizados pela maioria das pessoas, sejam elas portadoras de necessidades especiais, ou não.

## Slide 22: Cálculo de rampas

## Slide 23: Rampas
São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5 %.

## Slide 24: Rampas
Cuidado!
É necessário utilizar a inclinação adequada
  NBR 9050

## Slide 25: Rampas
Dimensionamento
Para garantir que uma rampa seja acessível são definidos os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos.

## Slide 26: Rampas
A inclinação das rampas deve ser calculada conforme a seguinte equação:
i =
Onde:
i é a inclinação, expressa em porcentagem (%);
h é a altura do desnível;
c é o comprimento da projeção horizontal.

## Slide 27: Rampas
Inclinação
As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na Tabela (NBR 9050)
Quanto maior o desnível, mais suave a rampa precisa ser

## Slide 28: Rampas
Patamares
Os patamares no início e no término das rampas devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20 m;
Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m.

## Slide 29: Rampas
Patamares
Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais a largura da rampa

## Slide 30: Rampas
Exercício
Calcular o comprimento de uma rampa para vencer um desnível de 3 m de altura.

## Slide 31: Rampas
Calcular uma rampa para tornar esse ambiente acessível.

## Slide 32: Rampas
Para resolver em casa: Calcular uma rampa para vencer um desnível de 1,60 m de altura

## Slide 33: Rampas
Inclinação
Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam as condições anteriores, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33 % (1:12) até 12,5 % (1:8) (NBR 9050)

## Slide 34: Rampas
Largura
A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas.
A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m.

## Slide 35: Rampas
Largura
Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou a adaptação da largura das rampas for impraticável, as rampas podem ser executadas com largura mínima de 0,90 m e com segmentos de no máximo 4,00 m de comprimento, medidos na sua projeção horizontal

## Slide 36: Rampas
Guia de balizamento
A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo;
Deve ter altura mínima de 5 cm.

## Slide 37: Corrimão
Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados.

## Slide 38: Corrimão
Os corrimãos devem ser instalados nas alturas de 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas)

## Slide 39: Corrimão
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado

## Slide 40: Corrimão
Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é necessária a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m

## Slide 41: Importante
As rampas devem ser construídas com materiais antiderrapantes e devem apresentar piso tátil