## Slide 1: Faculdade de tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Equipamentos eletromecânicos de circulação
Professora: M. Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Condições gerais
Os equipamentos eletromecânicos de circulação vertical devem dispor de dispositivo de comunicação externo, em cada um dos pavimentos atendidos, para solicitação de auxílio;
Na inoperância temporária de equipamento eletromecânico de circulação, deve haver sinalização para informar a outra forma de circulação;
Para garantir a segurança, deve-se dispor de procedimentos e pessoal treinado para assistência alternativa.

## Slide 3: Condições gerais
A circulação vertical é considerada acessível quando atender no mínimo duas formas de deslocamento;
Obs.: Equipamentos que não permitam utilização autônoma ou que tenham utilização limitada, não são considerados dispositivos acessíveis.

## Slide 4: Condições gerais
Os equipamentos eletromecânicos compreendem os elevadores verticais ou inclinados, plataformas de elevação vertical, plataformas de elevação inclinada, esteira rolante horizontal ou inclinada, escada rolante e escada rolante com degrau para cadeira de rodas

## Slide 5: Plataforma de elevação vertical

## Slide 6: Plataforma de elevação vertical
Plataforma Elevação Vertical – ABNT ISO NBR 9386-1;

## Slide 7: Plataforma de elevação vertical
As plataformas de percurso aberto devem ter fechamento contínuo e não podem ter vãos, em todas as laterais, até a altura de 1,10 m do piso da plataforma.

## Slide 8: Plataforma de elevação vertical
A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso até 2,00 m, nos intervalos de 2,00 m até 9,00 m somente com caixa enclausurada (percurso fechado).

## Slide 9: Plataforma de elevação vertical
Critérios gerais
Devem estar localizadas em uma rota acessível.
O piso deve ser regular e antiderrapante e possuir cor contrastante com a cor do piso do pavimento.
Caso tenha capachos, estes deverão estar firmemente fixados ao piso e não podem permitir desníveis superiores a 5 mm.
Caso não tenha caixa enclausurada, são permitidos percursos de apenas 2 m.
Os painéis de chamada das plataformas elevatórias, os botões de comandos e pavimentos, as instruções de uso e a indicação dos pavimentos atendidos devem ter informações em relevo e em braile.

## Slide 10: Plataforma de elevação vertical
Critérios gerais
Visando permitir a solicitação de auxílio em caso de falhas no funcionamento do elevador ou qualquer outro problema na utilização do equipamento, deve ser disponibilizado um dispositivo para comunicação entre o meio externo e quem está dentro do elevador, como um interfone.
Deve haver sinalização com o número do pavimento nos batentes, em relevo e em braile.

## Slide 11: Plataforma de elevação vertical
Critérios gerais
A largura livre da entrada na plataforma deve ser de 900 mm para as edificações de acesso público e de 800 mm para as demais.

## Slide 12: Plataforma de elevação vertical
Condições gerais
As dimensões mínimas recomendáveis da plataforma são de 0,80 m de largura por 1,25 m de comprimento, exceto em edificações com acesso público, onde o comprimento da plataforma deve ser de no mínimo 1,40 m;
Corrimãos devem ser previstos em, pelo menos, um lado que não seja o de entrada, a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m, a uma distância das superfícies de 80 mm.

## Slide 13: Plataforma de elevação vertical
Condições gerais
Além dos critérios citados, as plataformas de elevação devem possuir sinalização tátil no piso (direcional e de alerta)

## Slide 14: Plataforma de elevação inclinada

## Slide 15: Plataforma de elevação inclinada
Plataforma Elevação Inclinada – ABNT ISO NBR 9686-2

## Slide 16: Plataforma de elevação inclinada
A plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de edificações de uso público ou coletivo, quando demonstrada a impraticabilidade de outra forma de acesso, através de laudo técnico por profissional habilitado.
Na área de espera para embarque da plataforma de elevação inclinada, deve haver sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização, e dispositivo de solicitação para tal auxílio

## Slide 17: Elevadores
Os equipamentos eletromecânicos vistos com maior frequência nas edificações são os elevadores.

## Slide 18: Elevadores
Elevador Vertical – ABNT NBR NM 313;

## Slide 19: Elevadores
Elevadores residenciais unifamiliares
As dimensões da cabine deste tipo de elevador podem variar de 0,72 m² a 0,90 m² .
Caso esse equipamento seja utilizado para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, é permitida uma área de 1,25 m² , com largura mínima de 0,90 m e profundidade mínima de 1,20 m.

## Slide 20: Elevadores
Elevadores residenciais unifamiliares
As portas da cabine devem ser não perfuradas, de acionamento automático ou manual e largura mínima de 0,70 m, exceto se o elevador for para o transporte de pessoa em cadeira de rodas, em que a largura mínima deverá ser 0,80 m;
A cabine deve ter altura livre mínima de 2 m.

## Slide 21: Elevadores
Elevadores residenciais unifamiliares
Sempre que for necessário, devem ser previstos avisos e instruções de operação dentro da cabine, como a capacidade do elevador, os dados do instalador etc.

## Slide 22: Elevadores
Elevadores de uso público
É necessário que tenham piso regular e antiderrapante;
Dispositivo para comunicação com o meio externo, em caso de solicitação de auxílio em emergências;
Sinalização visual e tátil em relevo e em braile, dentro da área de alcance manual, dos painéis de chamada, do número do pavimento nos batentes externos

## Slide 23: Elevadores
Elevadores de uso público
Sinalização sonora, informando o número do pavimento, no caso de elevadores com mais de duas paradas.
Sinalização tátil no piso;

## Slide 24: Elevadores
Elevadores de uso público
A sinalização tátil de alerta e direcional que deve ser utilizada no piso deve conduzir para o lado em que está o comando para chamada do elevador
A cabine deve ter dimensões mínimas de 1,10 m de largura por 1,40 m de profundidade.
A largura livre mínima da porta deve ser de 0,80 m.

## Slide 25: Elevadores
Elevadores de uso público
Deve ser previsto registro de chamada do elevador com a indicação visual e sonora, a cada operação individual do botão, mesmo que a chamada já esteja registrada.
A cada parada do elevador, também deve ser emitido um aviso sonoro com essa informação.
Os botões de cabine devem ter sinalização em braile.

## Slide 26: Elevadores
Na cabina deve haver um corrimão de superfície lisa e não deslizante, fixado nos painéis laterais e no de fundo, de modo que a parte superior esteja a uma altura entre 890 mm e 900 mm do piso acabado

## Slide 27: Elevadores
Especificamente para os elevadores, a NBR 9050 (2015) também estabelece a necessidade de se dispor placas indicativas do elevador, desde a porta do edifício, visando a orientação dos usuários da edificação.

## Slide 28: Esteira rolante horizontal ou inclinada

## Slide 29: Esteira rolante horizontal ou inclinada

## Slide 30: Esteira rolante horizontal ou inclinada
Nas esteiras rolantes com inclinação superior a 5 %, deve haver sinalização visual e tátil informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização por pessoas em cadeira de rodas;
Esteiras rolantes com inclinações superiores a 8,33 % não podem compor rotas acessíveis.

## Slide 31: Escada rolante com plataforma para cadeira de rodas
Nas escadas rolantes com plataforma para cadeira de rodas, deve haver informação da obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e também de dispositivo de comunicação para solicitação de auxilio nos pavimentos.

## Slide 32: Escada rolante com plataforma para cadeira de rodas
Indicação do sentido do movimento-limite dos degraus em cor contrastante
Deve haver indicações de uso, indicação da posição para embarque e indicação dos pavimentos atendidos
Deve haver sinalização com o símbolo internacional de acessibilidade