## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Classificação dos escoamentos
Prof. Msc Juliane Souza

## Slide 2: Escoamento
Processo de movimentação das moléculas de um fluido, umas em relação às outras e aos limites impostos.

## Slide 3: Escoamento
Escoamento livre x forçado
Escoamento livre
Conduto aberto ou fechado
Pressão da superfície = pressão atmosférica
Fluiddo não ocupa totalmente a área da tubulação
Ex.: canais, rios, tubos fechados
Escoamento forçado
Conduto fechado
Pressão da superfície ≠ pressão atmosférica
Fluido ocupa totalmente a área da tubulação
Ex.: tubos fechados

## Slide 4: Classificação do escoamento
Quanto a variação no tempo
Permanente: As propriedades e características hidráulicas, contidas em um volume de controle permanecem constantes, para um determinado ponto.
Não Permanente (transitório): Quando as propriedades do fluido num determinado ponto variam com o tempo;

## Slide 5: Classificação do escoamento
Quanto a compressibilidade
Escoamento nos quais as variações de massa especifica são desprezíveis são denominados incompressíveis; quando essas variações são consideráveis o escoamento é dito compressível.
A maioria dos escoamentos de líquidos é essencialmente incompressível. Embora a maior parte dos escoamentos gasosos seja compressível.

## Slide 6: Classificação do escoamento
Quanto a direção da trajetória pode ser Laminar ou turbulento

## Slide 7: Classificação do escoamento
Escoamento laminar
Ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas (daí o nome laminar) cada uma delas preservando sua característica no meio.

## Slide 8: Classificação do escoamento
Escoamento laminar
No escoamento laminar a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência.
Este escoamento ocorre geralmente a baixas velocidades e em fluídos que apresentem grande viscosidade.
Ex: óleo, mel...

## Slide 9: Classificação do escoamento
Escoamento Turbulento
Ocorre quando as partículas de um fluido não movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, ou seja as partículas descrevem trajetórias irregulares, com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida.

## Slide 10: Classificação do escoamento
Escoamento turbulento
Este escoamento é comum na água, cuja a viscosidade e relativamente baixa.

## Slide 11: Classificação do escoamento
Escoamento turbulento

## Slide 12: Classificação do escoamento
Como determinar o tipo de escoamento?
Número de Reynolds

## Slide 13: Número de Reynolds
O número de Reynolds (Re) é um número adimensional usado em mecânica dos fluídos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido dentro de um tubo ou sobre uma superfície.
O seu nome vem de Osborne Reynolds, um Físico e Engenheiro irlandês.
  É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais.

## Slide 14: Número de Reynolds
O seu significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade.
Nem todos os líquidos são iguais, alguns são finos e escoam mais facilmente. Outros são espessos e pegajosos.
  Mel escorre mais lentamente que a água.

## Slide 15: Número de Reynolds
A resistência ao escoamento apresentada por um líquido é chamada de viscosidade.
É necessária mais pressão para bombear fluidos muito viscosos.

## Slide 16: Número de Reynolds
A viscosidade é afetada pela temperatura

## Slide 17: Número de Reynolds
Experimento de Reynolds
Injeção de um corante liquido na posição central de um escoamento de água interno a um tubo circular de vidro transparente

## Slide 18: Número de Reynolds em tubulações
Segundo Reynolds, fenômeno dependia de:
ρ = massa específica do fluido
μ = viscosidade dinâmica do fluido
v = velocidade do escoamento
D = diâmetro da tubulação

## Slide 19: Número de Reynolds em tubulações
Re < 2000 – Escoamento Laminar
2000 < Re < 2400 – Escoamento de Transição
Re > 2400 – Escoamento turbulento

## Slide 20: Número de Reynolds em tubulações
Laminar
“Não há mistura” entre o fluido e o corante
Escoamento em lâminas
Partículas descrevem trajetórias paralelas
Transição
Passagem do escoamento laminar para o turbulento ou vice-versa
Mistura parcial entre fluido e corante
Turbulento
Partículas com trajetórias errantes
Mistura intensa entre fluido e corante
Perceptíveis movimentos aleatórios que provocam deslocamento de partículas entre camadas de fluido

## Slide 21: Exemplo
Determinar o número de Re e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento sabendo-se que em uma tubulação com diâmetro de 4cm escoa água com uma velocidade de 0,05m/s. dado: μ = 1,0030 × 10−3 Ns/m²

## Slide 22: Número de Reynolds em canais
Re < 500 – Escoamento Laminar
500 < Re < 4000 – Escoamento de Transição
Re > 4000 – Escoamento Turbulento
A água tem baixa viscosidade, por isso de forma geral acaba sujeita a turbulência