## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Bocais e tubos curtos
Professora: Msc Juliane Souza

## Slide 2: Bocais
Definição
Bocais são pequenos tubos adaptados a orifícios em paredes delgadas, pelos quais escoam os líquidos dos reservatórios.

## Slide 3: Bocais
Finalidade
A principal finalidade do bocal é dirigir o jato de água e regular a vazão.

## Slide 4: Classificação dos bocais

## Slide 5: Bocal curto
Sejam L e d, respectivamente, o comprimento e o diâmetro de um bocal cilíndrico. O bocal é curto quando L<d.

## Slide 6: Bocal longo
O bocal é longo quando L ≥ d.

## Slide 7: Demais classificações
3d < L ≤ 500d – tubos muito curtos
500d < L ≤ 4000d – tubulação curta
L > 4000d – tubulação longa

## Slide 8: Bocais
A equação teórica do escoamento é a mesma dos orifícios pequenos.
Os coeficientes de velocidade, de contração e o de descarga é que mudam, em função da forma, deposição e dimensão do bocal
Onde
Q = m³/s (vazão);
a = m² (área da seção do bocal – quando variável menor seção);
Cd = coeficiente de descarga do bocal;
h = m (carga do bocal – centro do bocal até a superfície livre).
O estudo de orifícios em parede espessa é feito do mesmo modo que o estudo dos bocais.

## Slide 9: Atividade
Fazer uma pesquisa sobre os diferentes tipos de bocais e quais valores de cd associados