## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Condutos livres ou canais
Prof. Juliane Souza

## Slide 2: Aviso
Avaliação da III Unidade
Data: 29/11/2022
Assunto
Condutos livres e canais

## Slide 3: Condutos livres e canais abertos

## Slide 4: Condutos livres e canais abertos
Nesses tipos de condutos, encontram-se os cursos d’água naturais, os canais artificiais de irrigação e drenagem, os condutos de drenagem subterrânea, os aquedutos abertos, os condutos de esgotos e, de um modo geral, as canalizações fechadas onde o líquido não enche completamente a seção do escoamento.

## Slide 5: Conceituação do escoamento em canais
O escoamento em canais pode ser resumido pela existência das seguintes particularidades:
1. Existência de uma superfície livre (interface ar- água), onde atua a pressão atmosférica (Pat/
2. O escoamento em condutos forçados, o escoamento em canais se dá apenas pela ação da força gravitacional.

## Slide 6: Condutos livres e canais abertos
Formas
Circular ou semicircular;
Retangular;
Trapezoidal;
Irregular.

## Slide 7: Condutos livres e canais abertos
Caracterização da forma dos canais
Área Molhada;
Perímetro Molhado;
Raio Hidráulico.

## Slide 8: Caracterização da forma dos canais
Área Molhada (Am)
Parte da seção transversal que é ocupada pelo líquido;
Área útil ocupada pelo líquido.

## Slide 9: Caracterização da forma dos canais
Seção Molhada (S)
Profundidade (h): altura do líquido acima do fundo do canal;
Largura Superficial (B): largura da superfície em contato com a atmosfera.

## Slide 10: Caracterização da forma dos canais
Perímetro Molhado (P)
Comprimento da linha de contato entre a água, as paredes e o fundo do canal;
Perímetro este, em corte transversal do canal.

## Slide 11: Caracterização da forma dos canais
Perímetro Molhado (P)
Perímetro molhado é o perímetro em corte transversal do canal que está em contato com a água transportada;
A superfície da água não está inclusa.

## Slide 12: Caracterização da forma dos canais
Raio Hidráulico (RH)
É a razão entre a área molhada (Am) e o perímetro molhado (P).

## Slide 13: Raio Hidráulico
Para uma seção retangular

## Slide 14: Raio Hidráulico
Para uma seção circular:
Seção parcialmente cheia com: y0 / D = 0,5

## Slide 15: Raio Hidráulico
Seção na iminência de encher (seção plena): y0 / D = 1,0

## Slide 16: Raio Hidráulico

## Slide 17: Tipos de movimento
O escoamento em condutos livres pode se realizar de várias maneiras:
Nos canais com escoamento uniforme o regime poderá se alterar passando a variado em consequência de mudanças de declividade, variação de seção e presença de obstáculos.

## Slide 18: Movimento Permanente e Uniforme
Movimento Permanente:
Um movimento é dito permanente quando os parâmetros hidráulicos envolvidos no escoamento (altura da água, velocidade média, vazão, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico etc.) não variam no decorrer do tempo, para determinada seção

## Slide 19: Movimento Permanente e Uniforme
Movimento Uniforme:
Um movimento é dito uniforme quando os parâmetros hidráulicos envolvidos no escoamento (altura d’água, velocidade média, vazão, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico etc.), não variam ao longo do espaço, considerando-se um determinado trecho de canal.

## Slide 20: Movimento Permanente e Uniforme
Movimento Permanente e Uniforme:
O MPU (Movimento Permanente e Uniforme) caracteriza-se, então, pela constância dos parâmetros hidráulicos envolvidos no escoamento, tanto no tempo quanto no espaço.

## Slide 21: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Pode-se dizer que a perda de carga em canais é:
diretamente proporcional à rugosidade das paredes: α rugosidade;
diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média: αV2 ;
diretamente proporcional à superfície de atrito entre a água e as paredes do canal: α (PM x L);
inversamente proporcional à área do canal: 1/α (AM) → quanto > AM, menor a interferências das paredes sobre o escoamento

## Slide 22: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Matematicamente, o que foi escrito anteriormente pode ser traduzido pela seguinte expressão

## Slide 23: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Toda vez que se deseja substituir o sinal de proporcionalidade (α) por um sinal de igualdade (=), teremos que introduzir um fator corretivo para que a expressão se torne verdadeira
O fator corretivo citado foi denominado k por Chezy.

## Slide 24: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Considerando:
Onde I e a declividade
Substituindo, obtém:

## Slide 25: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Explicitando-se em termos de V, obtém-se:
Chezy chamou:

## Slide 26: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Portanto:
Escrevendo em termos de Q:
Fazendo: Q = V x AM , obtém-se finalmente
Onde AM = área molhada

## Slide 27: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
A Equação de Chezy, é conhecida como a Equação Fundamental do Escoamento em Canais em MPU
C = coeficiente de rugosidade de Chezy (depende da natureza do revestimento das paredes do canal) → tabelado para diferentes tipos de revestimento.

## Slide 28: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
A equação de Chezy, embora conhecida como a Equação Fundamental do escoamento em MPU, tem uso pouco difundido face às limitações de disponibilidade de valores para C relativos aos diferentes tipos de revestimento das paredes.
A equação de Manning que é uma adaptação da Equação de Chezy, utiliza de outro coeficiente de rugosidade que incorpora, além das características das naturezas das paredes, um parâmetro hidráulico (RH = raio hidráulico) em seu coeficiente de rugosidade. Portanto, a partir da equação de Chezy, tem-se o desenvolvimento da equação de Manning

## Slide 29: Desenvolvimento das formulações de Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Manning definiu C de Chezy como sendo:
Onde:
n é o coeficiente de rugosidade de Manning; tabelado para uma gama grande de tipos de revestimento de canais.

## Slide 30
Valores de n de Manning para distintos tipos de revestimento das paredes do canal

## Slide 31
Valores de coeficiente de rugosidade n da fórmula de Manning, para distintos tipos de revestimento das paredes dos canais

## Slide 32
Valores de coeficiente de rugosidade n da fórmula de Manning, para distintos tipos de revestimento das paredes dos canais

## Slide 33: Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Combinando Chezy com o novo coeficiente de rugosidade C definido por Manning, temos:
A Equação acima é conhecida como equação de Manning, escrita em sua forma clássica que separa no seu termo esquerdo, os parâmetros hidráulicos n, Q, e I, e, no seu termo direito, os parâmetros geométricos das seções transversais dos canais (A = área molhada e RH = raio hidráulico)

## Slide 34: Chezy e Manning para dimensionamento de canais no MPU
Onde:
Q: vazão de escoamento;
n: coeficiente de rugosidade do canal;
I0​: inclinação longitudinal do canal;
A: área molhada da seção transversal;
Rh​: raio hidráulico da seção.

## Slide 35: Exemplo
Considere a seguinte calha retangular, de material PVC, apresentada na figura abaixo. Considerar n = 0,011 e sabendo que a inclinação longitudinal da calha é de 1%.

## Slide 36: Exemplo
Determinar a vazão de um canal trapezoidal com as seguintes características:
Z: 1,5
Declividade do canal: 1 m em 1500 m
Largura do fundo (b): 3,5 m
Profundidade de escoamento (y): 1,2 m
n=0,018.

## Slide 37: Exemplo
Determinar a declividade que deve ser dada a um canal retangular para atender as seguintes condições de um projeto:
Vazão (Q): 2,0 m³/s
Profundidade de escoamento (y): 0,80 m
Largura do fundo (b): 2,0 m
Paredes revestidas de concreto bem acabado: n=0,013