## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Estradas
Apresentação da disciplina e conceitos introdutórios
Professora Msc. Juliane Souza

## Slide 2: Ementa
Planejamento;
Planos Rodoviários Federal e Estadual
Noções de Engenharia de Tráfego;
Projeto Geométrico de Rodovias;
Escolha de Traçados;
Conceitos e parâmetros básicos em pavimentação;
Mecânica dos solos aplicada à pavimentação.

## Slide 3: Referência Básica
ANTAS, P. M.; VIERA, A.; GONÇALO, E. A.; LOPES, L. A. S. Estradas: Projeto Geométrico e de Terraplenagem. Rio de Janeiro: Interciência.
PIMENTA, C. R. T. & OLIVEIRA, Márcio P. Projeto geométrico de rodovias. São Carlos: Ed. Rima.
SENÇO. W de. Manual de técnicas de pavimentação. São Paulo: Pini, 2008.

## Slide 4: Classificação das rodovias
O que é uma rodovia?

## Slide 5: Classificação das rodovias
Podemos entender como rodovia, qualquer via por onde seja possível trafegar veículos sobre rodas, exceto os trens, que trafegam em ferrovias.

## Slide 6: Classificação das rodovias
Classificação funcional
Arteriais
Proporcionam alto nível de mobilidade para grandes volumes de tráfego;
Tem a função de atender ao tráfego de longa distância seja internacional ou interestadual (ex. Rodovia Rio – Bahia).

## Slide 7: Classificação das rodovias
Classificação funcional
Locais
Constituídas geralmente por rodovias de pequena extensão
Destinadas, basicamente, a proporcionar acesso ao tráfego intramunicipal de áreas rurais e de pequenas localidades às rodovias mais importantes

## Slide 8: Classificação das rodovias
Classificação funcional
Coletoras
Atendem núcleos populacionais ou centros geradores de tráfego de menor vulto;
A função desse sistema é proporcionar mobilidade e acesso dentro de uma área específica do estado.

## Slide 9: Classificação das rodovias
Classificação funcional

## Slide 10
Alguém sabe porque as rodovias são identificadas por números?

## Slide 11: Classificação das rodovias
Quanto a posição geográfica
No Brasil as rodovias federais são identificadas por três algarismos, o primeiro algarismo refere-se a posição da via no território nacional
Exemplo:
  BR 101
  BR 116
  BR 324

## Slide 12: Classificação das rodovias
Rodovia Radial
Partem de Brasília para qualquer direção
  Ligam Brasília as capitais e a pontos importantes do país.
Tem numeração de 000 a 099, obedecendo ao sentido horário
  Primeiro algarismo é zero, os demais são definidos com relação ao norte
BR - 040, rodovia Brasília - Rio de Janeiro
BR - 010, rodovia Brasília – Pará

## Slide 13: Classificação das rodovias
Rodovias longitudinais
São as rodovias que têm direção norte-sul. Sendo que, a numeração varia da direita para esquerda, entre 100 e 199.
  Primeiro algarismo característico é 1, os demais variam de 00 no extremo leste até 99 no extremo oeste.
Ex: BR 101
BR 116

## Slide 14: Classificação das rodovias
Rodovias transversais
São as rodovias que têm direção leste-oeste;
A numeração varia de 200 no extremo norte do país, até 299 no extremo sul.
Ex: BR - 251

## Slide 15: Classificação das rodovias
Rodovias diagonais pares
São as rodovias que têm direção noroeste-sudeste (NO-SE).
A numeração varia de 300 no extremo noroeste do país, até 398 no extremo sudeste.
  Números pares
Ex: BR - 316, rodovia Belém - Maceió

## Slide 16: Classificação das rodovias
Rodovias diagonais ímpares
São as rodovias que têm direção nordeste-sudoeste (NE-SO).
A numeração varia de 301 no extremo nordeste do país, até 399 no extremo sudoeste.
  Números ímpares
Ex: BR - 319, rodovia Manaus - Porto Velho

## Slide 17: Classificação das rodovias
Rodovias de ligações
São as rodovias com traçado que não se enquadram nas categorias anteriores.
A numeração varia de 400 a 450 se a ligação estiver a norte de Brasília,
A numeração varia de 451 a 499 se a ligação estiver a sul de Brasília.

## Slide 18: Classificação das rodovias
0: Rodovia radial;
1: Rodovia longitudinal;
2: Rodovia transversal;
3: Rodovia diagonal;
4: Rodovia é de ligação.

## Slide 19: Classificação das rodovias
Com base na posição geográfica, determinar a classificação das rodovias abaixo:
BR 242 e BR 020

## Slide 20: Classificação das rodovias
Com base na posição geográfica, determinar a classificação das rodovias abaixo:
BR 242 e BR 020

## Slide 21: Classificação das rodovias
Ainda segundo os critérios de classificação das rodovias, como deverá ser classificada a BR 324?

## Slide 22
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível A
Possui condição de escoamento livre;
A densidade do tráfego é baixa;
A velocidade do veículo é controlada pelo motorista, dentro dos limites de velocidade e das condições físicas da via.
Classificação das rodovias

## Slide 23: Classificação das rodovias
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível B
Apresenta um fluxo estável dos veículos;
Os motoristas possuem uma razoável liberdade de escolha de velocidade;
Os motoristas ainda têm condições de ultrapassagem.

## Slide 24: Classificação das rodovias
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível C
Apresenta um fluxo de veículos ainda estável;
As ultrapassagens já são controladas (ou impedidas) pelo alto volume de tráfego;
Muitos motoristas não têm liberdade de escolher a faixa de velocidade.

## Slide 25: Classificação das rodovias
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível D
Apresenta um fluxo de tráfego próximo ao instável;
Apresenta velocidades de operação, ainda toleráveis;
É uma rodovia em que as variações no volume de tráfego, e as restrições temporais (animais na pista, veículos quebrados, etc.) podem causar queda substancial na velocidade de operação.

## Slide 26: Classificação das rodovias
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível E
É uma rodovia que trabalha à plena carga (o volume de tráfego está na capacidade da rodovia);
Apresenta um fluxo de veículos instável;
É uma rodovia sem condições de ultrapassagem.

## Slide 27: Classificação das rodovias
Quanto aos níveis de serviço
Rodovia de nível F
Apresenta volume de escoamento abaixo da capacidade da via;
Apresenta extensas filas de veículos na rodovia;
Em situações extremas a velocidade de fluxo pode reduzir-se a zero.

## Slide 28: Classificação das rodovias
Rodovias federais
São as rodovias, em geral, arteriais que interessam diretamente à nação.
Estas rodovias quase sempre percorrem mais de um estado, e são construídas e mantidas pelo governo federal.
OBS: Atualmente, algumas rodovias federais são mantidas por concessionárias da iniciativa privada, as quais cobram pedágio dos usuários destas rodovias.

## Slide 29: Classificação das rodovias
Rodovias estaduais
São rodovias contidas no território do estado, e ligam entre si as cidades e a capital;
Usualmente, estas rodovias têm a função de arteriais

## Slide 30: Classificação das rodovias
Rodovias municipais
São rodovias construídas e mantidas pelo governo municipal;
Estas rodovias são de interesse de um ou mais municípios.

## Slide 31: Classificação das rodovias
Rodovias vicinais
São, em geral, as rodovias municipais pavimentadas, ou não, que possuem um padrão técnico modesto;
São as rodovias que ligam as fazendas e os sítios, e promovem a integração territorial e demográfica da região.

## Slide 32: Classificação de uma rodovia quanto aos padrões de projeto
O que é uma pista dupla e o que é uma pista simples?

## Slide 33: Classificação de uma rodovia quanto aos padrões de projeto
Para fins de projeto geométrico de uma rodovia as rodovias podem ser classificadas conforme a sua Classificação Técnica
  Permite a definição das dimensões e da configuração espacial com que a rodovia deverá ser projetada, para poder atender satisfatoriamente à demanda que a solicitará e, consequentemente, às funções a que se destina.

## Slide 34: Classificação de uma rodovia quanto aos padrões de projeto
VMD – Volume médio diário

## Slide 35: Classificação de uma rodovia quanto aos padrões de projeto
Via expressa
É a via destinada ao tráfego rápido, com separação de trânsito (ou sentido de tráfego), e que possui acessos condicionados à locais pré-determinados.
Ex. de via expressa: rodovia Fernão Dias que liga Belo horizonte a São Paulo, que é uma rodovia com duas pistas separadas quanto ao tráfego, com canteiro central e ainda com duas ou mais faixas de tráfego em cada pista.

## Slide 36: Classificação de uma rodovia quanto aos padrões de projeto
As características geométricas de uma estrada dependem da velocidade diretriz (velocidade de projeto)
  Um dos elementos mais importantes para condicionar a geometria de uma estrada
Velocidade diretriz em função da classe do projeto da estrada e do relevo