## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Estradas
SUPERELEVAÇÃO E SUPERLARGURA
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Superelevação
A superelevação é a inclinação transversal da pista nas curvas, que tem como objetivo combater a força centrífuga desenvolvida nos veículos e dificultar a derrapagem dos mesmos.

## Slide 3: Superelevação

## Slide 4: Superelevação
Ao percorrer um trecho de rodovia em curva horizontal com certa velocidade, um veículo fica sujeito à ação de uma força centrífuga, que atua no sentido de dentro para fora da curva, tendendo a mantê-lo em trajetória retilínea, tangente à curva.
A superlevação e também a força de atrito entre o pneu e o pavimento compensam a força centrífuga que atua no veículo para arrancá-lo da pista.

## Slide 5: Superelevação
Tal inclinação deve ser bem escolhida, vez que uma inclinação elevada causaria o escorregamento ou tombamento dos veículos na via
Em vias urbanas, a superelevação é evitada, uma vez que induz o motorista a elevar sua velocidade, o que implicaria em redução da segurança das vias.

## Slide 6: Superelevação
Na forma clássica, a superelevação é expressa pela seguinte equação:
Onde:
e = Superelevação (m/m)
V = velocidade de projeto ou diretriz (km/h);
R = raio da curva horizontal (m);
f = coeficiente de atrito transversal pneu/pavimento;

## Slide 7: Superelevação
Valores do coeficiente de atrito máximo
As normas do DNER fixam como valores de coeficientes de atrito transversal máximos admissíveis para fins de projeto, para diferentes velocidades diretrizes.

## Slide 8: Superelevação
Valores máximos de superelevação
O valor da superelevação a ser adotado deve ser limitado a um valor máximo por razões de segurança.
Uma curva com superelevação muito alta pode provocar deslizamento do veículo para o interior da curva ou mesmo o tombamento.

## Slide 9: Superelevação
Valores máximos de superelevação
A maior taxa de superelevação admitida para fins de projeto de rodovias no Brasil é de 12%, devendo seu emprego ser limitado a casos de melhorias de rodovias existentes ou de correção de problemas existentes que não permitam o aumento dos raios de curvatura.

## Slide 10: Superelevação
Definida a superelevação máxima a ser observada nas concordâncias horizontais para determinada condição ou classe de projeto de uma rodovia, fica também definido o menor raio de curva que pode ser utilizado, de forma a não haver necessidade de empregar superelevações maiores que a máxima fixada.

## Slide 11: Superelevação
Para o cálculo do raio mínimo:
Onde:
Rmin = raio mínimo da curva circular (m);
V = velocidade de projeto ou velocidade diretriz (km/h);
emax = superelevação máxima (m/m) (tabelada);
fmax = coeficiente de atrito transversal máximo pneu/pavimento.

## Slide 12: Superelevação
A superelevação máxima estabelecida para o projeto de uma rodovia somente deve ser utilizada nas concordâncias projetadas com o raio mínimo, que é uma condição extrema do projeto, a ser evitada sempre que possível e razoável.
Quando se empregam raios de curva maiores que o mínimo, as forças centrífugas envolvidas diminuem à medida que aumenta o raio da curva, reduzindo, consequentemente, as intensidades das forças de atrito e/ou das forças devidas à superelevação, necessárias para equilibrar os efeitos das forças centrífugas.

## Slide 13: Superelevação
Fórmula da superelevação da AASHTO que é adotada pelo DNIT
Onde:
e = superelevação (%)
R = raio da curva circular (m);
Rmin = raio mínimo da curva circular (m);
emax = superelevação máxima (m/m).

## Slide 14: Superelevação
Valores dos raios acima dos quais a superelevação é dispensada
  Valores de raios de curva acima dos quais sugere-se considerar as curvas como se fossem tangentes no dimensionamento das seções transversais:
  A superelevação mínima admissível, mesmo quando as forças centrífugas envolvidas não a demandem, deverá ter valor igual ao do abaulamento, para fins de assegurar a devida drenagem superficial.

## Slide 15: Exercício
Calcular o raio mínimo de uma curva, dados V = 80 km/h e emáx = 10%.
209,97 m
Onde:
Rmin = raio mínimo da curva circular (m);
V = velocidade de projeto ou velocidade diretriz (km/h);
emax = superelevação máxima (m/m) (tabelada);
fmax = coeficiente de atrito transversal máximo pneu/pavimento.

## Slide 16: Exercício
Uma estrada foi projetada com velocidade diretriz de 90 km/h. Sabendo que umas das suas curvas possui R = 300 m, verifique o valor do raio da curva quanto à estabilidade (ou seja, verificar se R ≥ Rmín). O projeto é de classe I em região plana

## Slide 17
emax = 10%
f = 0,14
V = 90
R = 300 m

## Slide 18: Exercício
Numa rodovia de classe I, temos: emax = 8 %, V = 100 km/h. Se uma curva nesta rodovia tem raio de 450 m, calcular a superelevação a ser adotada.
0,08 = 8 %

## Slide 19: Exercício
Numa rodovia de classe I, temos: emax = 6 %, V = 80 km/h. Se uma curva nesta rodovia tem raio de 400 m, calcular a superelevação. (P/ casa)