## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Estradas
Curvas Verticais
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Curva vertical
Definição
O projeto do eixo de uma estrada considerado em perfil longitudinal é composto por rampas, que podem ser ascendentes ou descendentes, as quais devem ser concordadas por curvas verticais.

## Slide 3: Curva vertical
As Curvas Verticais servem para unir de modo confortável e seguro as rampas de aclive (subidas) com as rampas de declive (descida) e vice-versa

## Slide 4: Curva vertical
Os trechos retos do greide são chamados de:
RAMPAS OU ACLIVES: inclinação positiva
CONTRA-RAMPA OU DECLIVE: inclinação negativa
PATAMARES OU TRECHO EM NÍVEL: quando o trecho mantém-se na horizontal, definida inclinação nula

## Slide 5: Curva vertical
Pontos notáveis da curva vertical
São três os pontos notáveis de uma curva vertical, os quais são designados como:
PIV ou ponto de interseção vertical: Este ponto corresponde à interseção dos greides retos.
PCV ou ponto de curva vertical: Este ponto corresponde ao início da curva vertical.
PTV ou ponto de tangência vertical: Este ponto corresponde ao fim da curva vertical.

## Slide 6: Controle de rampas para projetos
Inclinações máximas e mínimas das rampas
Rampas máximas com até 3 % permitem o movimento de veículos de passageiros sem restrições , afetam muito pouco a velocidade dos caminhões leves e médios e são indicadas para estradas com altas velocidades de projeto
Rampas com até 6 % têm pouca influência no movimento de veículos de passageiros, mas afetam bastante o movimento de caminhões, especialmente caminhões pesados, e são aconselhadas para estradas com baixas velocidades de projeto
Rampas com inclinação superior a 7 % só devem ser utilizadas em estradas com baixo volume de tráfego, em que a baixa velocidade dos caminhões não provoque congestionamentos

## Slide 7: Controle das rampas de projeto
Quando a topografia do terreno for desfavorável, poderão ser adotados valores maiores que os indicados para as rampas máximas, de forma a dar liberdade ao projetista, evitando pesados movimentos de terra, cortes e aterros excessivamente altos, ou mesmo viadutos e túneis

## Slide 8: Controle das rampas de projeto
Valores de inclinações máximas para as rampas

## Slide 9: Curva vertical
Tipos de curvas verticais

## Slide 10: Curva vertical
Tipos de curvas verticais
Visando suavizar os efeitos decorrentes de passagem brusca de uma inclinação para outra, diversas curvas poderiam ser empregadas ◦
  Parábola do 2º grau
  Curva circular
  Elipse
  Parábola Cúbica
A curva de concordância que melhor se adapta as necessidades práticas de projeto é a PARÁBOLA DE 2º GRAU, de preferência as SIMÉTRICAS em relação ao PIV.

## Slide 11: Curva vertical
A Figura abaixo ilustra uma parábola do 2° grau simples ou simétrica em relação ao PIV.
Nas parábolas do 2° grau simples ou SIMÉTRICA em relação ao PIV, a projeção horizontal das distâncias do PIV ao PCV, e do PIV ao PTV são iguais a L/2; onde L é o comprimento da parábola.

## Slide 12: Curva vertical
Diferença algébrica das rampas (g)
No estudo das curvas verticais é muito utilizada a diferença algébrica das rampas, que é calculada pela seguinte equação:
g = i1 – i2
Onde:
g = diferença algébrica das rampas;
i1 = inclinação do primeiro greide reto (m/m);
i2 = inclinação do segundo greide reto (m/m).
OBS. Na utilização da eq. (2.1), os sinais das inclinações dos greides retos i1 e i2 devem seguir a seguinte convenção (ou significado): sinal positivo (+) se o greide reto for ascendente, e sinal negativo (-) se o greide reto for descendente.

## Slide 13: Curva vertical
Pelo sinal de g (diferença algébrica das rampas) podemos dizer se uma curva é côncava ou convexa; pois, tem-se o seguinte:
a) Para g > 0, então a curva será convexa;
b) Para g < 0, a curva será côncava.

## Slide 14: Exemplo
Determinar o tipo de curva, considerando as seguintes inclinações:
i1 = +1,2 %
i2 = + 3,6 %
g = i1 – i2
g = 0,012 – 0,036
g = ? m/m
Para g > 0, então a curva será convexa;
Para g < 0, a curva será côncava.

## Slide 15: Exemplo
g = - 0,024 m/m => A curva é côncava

## Slide 16: Curva vertical
Relação entre o comprimento da parábola (L) e o raio instantâneo da parábola ou raio da curva vertical (Rv)
A relação entre o comprimento e o raio instantâneo da parábola é representada pela seguinte equação:
L = Rv.|g|
  Onde:
  L = comprimento da parábola (m);
  Rv = raio da curva vertical ou raio instantâneo da parábola (m);
  g = diferença algébrica das rampas (m/m).

## Slide 17: Curva vertical
OBS(s).
a) A parábola simples é uma curva muito próxima a uma circunferência, por isso é muito usual referir-se ao RV, que é o menor raio instantâneo da parábola, como sendo o raio da curva vertical;
b) O valor de RV é definido a partir do uso de gabaritos especiais para curvas verticais. Os gabaritos especiais são colocados sobre os desenhos das rampas e definem o valor de RV de projeto da curva vertical.

## Slide 18: Exemplo
Determinar o comprimento da curva vertical calculada no exemplo anterior, sabendo que o RV = 8333 m;
L = 8333.|-0,024|
L = ? m
L = Rv.|g|

## Slide 19: Curva vertical
O cálculo das cotas, flechas e estacas da parábola do 2.o grau simples ou simétrica em relação ao PIV
A Figura abaixo mostra o esquema para cálculo de cotas, flechas e estacas com a parábola do 2.o grau simples ou simétrica em relação ao PIV.

## Slide 20: Curva vertical
OBS. Vértice é o ponto mais alto da parábola convexa, ou ponto mais baixo da parábola côncava.

## Slide 21: Curva vertical
Flecha da parábola (f)
Onde:
f = flecha da parábola (m);
g = diferença algébrica das rampas (m/m);
L = comprimento da curva vertical (m);
x = distância horizontal do ponto de cálculo da flecha ao PCV (m).

## Slide 22: Exemplo
Calcular a flecha da parábola em qualquer ponto da curva
f = . X² => -0,00006 x²

## Slide 23: Curva vertical
Flecha máxima (F)
Onde:
F = flecha máxima (m);
g = diferença algébrica das rampas (m/m);
L = comprimento da curva vertical (m).

## Slide 24: Exemplo
Determinar a flecha máxima da curva
F = = -0,6 m

## Slide 25: Curva vertical
Cálculo do ponto de ordenada máxima ou mínima que corresponde ao vértice
Abscissa do vértice (Lo)
Onde:
Lo = abscissa do vértice (m);
i1 = inclinação do primeiro greide reto (m/m);
L = comprimento da curva vertical (m);
g = diferença algébrica das rampas (m/m).

## Slide 26: Exemplo
Determinar qual a abcissa do vértice para a curva.
L0 = = -100 m

## Slide 27: Curva vertical
Cálculo do ponto de ordenada máxima ou mínima que corresponde ao vértice
Onde:
yo = ordenada do vértice (m);
i1 = inclinação do primeiro greide reto (m/m);
L = comprimento da curva vertical (m);
g = diferença algébrica das rampas (m/m).
OBS. A origem dos eixos X e Y, para cálculo da abscissa e ordenada do vértice, está no ponto PCV.

## Slide 28: Exemplo
Determinar a ordenada do vértice