## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Gestão e tecnologia das construções
Administração de materiais na obra
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Administração de materiais na obra

## Slide 3: Administração de materiais na obra
É necessário uma grande interação com o almoxarifado
  Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos colaboradores da empresa
  Manter atualizado os registros de materiais: Toda e qualquer movimentação do seu estoque deve ser devidamente registrada

## Slide 4: Recebimento
Principais atribuições do almoxarifado
Atribuições do almoxarifado
Recebimento
Armazenagem
Distribuição

## Slide 5: Recebimento
Compreende desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até o processo de armazenamento
Envolve:
  Conferência quantitativa
  Conferência qualitativa
Entrada de materiais
Conferência quantitativa
Conferência qualitativa
Regularização

## Slide 6: Recebimento
Conferência qualitativa: Verificação se a qualidade do produto recebido corresponde ao material entregue
  Verificação das características dimensionais
  Condições da embalagem

## Slide 7: Recebimento
Regularização
  Providenciar a regularização da recusa, caso o material não atenda as especificações
  Ou liberação

## Slide 8: Armazenamento
Não descuide do armazenamento
  Quando comprar um produto, já tenha em mente onde e de que forma ele vai ser armazenado e quando vai ser utilizado.
As instalações precisam estar dimensionadas
Todos os espaços de armazenamento necessitam estar verificados
Importante: Diferentes materiais exigem condições diferenciadas de armazenamento

## Slide 9: Armazenamento
Evitar armazenamento intermediário do material entre a operação de descarga na obra e o seu depósito na área de armazenamento final.
A existência de duplos manuseios é negativa, já que as operações de transporte não agregam valor e são fonte de desperdícios de mão-de-obra e equipamentos.

## Slide 10: Armazenamento
É importante considerar as características dos materiais

## Slide 11
Cimento: Recebimento
Verificar o tipo de cimento recebido
Verificar a classe de resistência do cimento
Data de ensacamento
Quantidade de sacos recebidos
Verificar se existem sacos rasgados
Verificar se existem sacos molhados
Verificar se o cimento está empedrado

## Slide 12
Cimento: Armazenamento
A estocagem correta do produto é fundamental não só para impedir a perda, mas principalmente, para evitar alterações das características e propriedades do produto (pega e perda de resistência)

## Slide 13
Cimento: Armazenamento
Local fechado
Protegido da umidade
Sobre estrado ou assoalho de madeira
As pilhas devem ser de no máximo 10 sacos

## Slide 14
Cimento: Armazenamento
As pilhas não devem ter contato com o chão ou paredes
Separar as pilhas por tipo de cimento
Separar por lote para controle da validade

## Slide 15
Cimento: Armazenamento
Importante: Organizar o estoque para que o cimento mais antigo seja consumido antes do lote mais recente
Armazenamento tipo PEPS
Primeiro a entrar, primeiro a sair
Em canteiros nos quais existirem grandes estoques deve-se adotar a estocagem do tipo PEPS (primeiro saco a entrar é o primeiro a sair), de forma a possibilitar o consumo na ordem cronológica de recebimento.

## Slide 16
Agregados miúdo: Recebimento
É necessária a verificação visual do material
  Coloração da areia: Areias muito escuras podem indicar contaminação por matéria orgânica
  Cheiro: Cheiro muito forte pode indicar contaminação por matéria orgânica
  Granulometria
    Fina
    Média
    Grossa

## Slide 17
Agregados: Recebimento
Processo para verificação da quantidade de material recebido
A conferência é realizada por meio da verificação do volume recebido

## Slide 18
Agregados: Recebimento
Conferência do volume de areia recebido: cubagem

## Slide 19
Agregados: Armazenamento (NBR 7200)
Armazenamento em local plano;
Separados por granulometria e devidamente limitados (se possível por divisórias);
Em locais com alta incidência de chuvas, cobrir com lona;
Preferencialmente sobre um contrapiso de concreto ou algo similar, que evite o contato direto com o solo e permita o escoamento da água;
  Caso isso não seja possível, não usar o material da base

## Slide 20
As baias devem ter largura igual ou superior a largura da caçamba

## Slide 21
Importante: Não armazenar por longos períodos de tempo

## Slide 22
Aço: Recebimento
Conferir tipo de material: CA -25, CA-50, CA-60
Conferir quantidade recebida
Etiqueta de identificação (cada rolo ou feixe de aço recebido)
  Fabricante
  Categoria do aço (CA-25, CA-50, CA-60)
    CA – Aço destinado ao uso em concreto armado
  Diâmetro nominal
  Para diâmetros maiores que 10 mm deverão estar estampados o nome do fabricante e a bitola das barras

## Slide 23
Aço: Recebimento
Verificação visual
Oxidação em excesso
Homogeneidade na cor
Presença de dobras

## Slide 24
Aço: Armazenamento
Evitar o contato direto com o solo;
Local coberto (de preferência);
Armazenar próximo ao local de central de armação;
Devem ser agrupados e etiquetados por bitola;
Sobre pontaletes.

## Slide 25
Tubos: Recebimento
Marca (quando necessário);
Diâmetro;
Linha (água fria, esgoto, água quente, etc.)
Verificar visualmente, durante a descarga, se existem defeitos como trincas, furos nas superfícies dos tubos, deformações, descontinuidade nas seções das peças e rasgos
Verificar se o material entregue confere com o pedido de compra e nota fiscal

## Slide 26
Tubos, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão
  Devem ser arrumados em camadas e separados de acordo com o tipo de material
  Devem ser protegidos do sol, do sereno e da umidade

## Slide 27
Blocos e tijolos para alvenaria: Recebimento
Não devem apresentar trincas, quebras e deformações.
Tipo do bloco (6 furos, 8 furos)
Dimensões (comprimento, altura e largura) (NBR 15270);
  Verificar se na superfície dos tijolos estão marcados o nome do fabricante e as dimensões (em cm) dos tijolos;
Absorção (NBR 15270)
Resistência à compressão (NBR 15270)

## Slide 28
Blocos cerâmicos ou de concreto

## Slide 29
Blocos e tijolos para alvenaria: Armazenamento
Locais cobertos e protegidos da chuva
Fazer pilhas de no máximo 1,50 m de altura
  Empilhar blocos com resistências diferentes separadamente

## Slide 30
Cal hidratada: Recebimento
Verificar a existência de sacos furados ou rasgados
Verificar a existência de sacos molhados
Verificar a existência de cal empedrada
Nos sacos devem constar:
  Tipo de cal;
  Peso da embalagem;
  Selo da ABCP.

## Slide 31
Cal hidratada: Armazenamento
Armazenar em local fechado
Armazenar em local protegido da umidade
Armazenar sobre estrado ou assoalho de madeira
Empilhamento máximo é de 20 sacos
Utilizar o modelo de
armazenamento do tipo PEPS

## Slide 32
Argamassa industrializada: Recebimento
Verificar as informações no saco
  Campo de aplicação
  Fabricante
  Data do ensacamento e validade
Verificação visual
  Verificar se há sacos furados ou rasgados
  Verificar se há sacos molhados
  Argamassa empedrada

## Slide 33
Argamassa industrializada: Armazenamento
Devem ser armazenadas em locais protegidos da umidade;
Devem ser armazenadas sobre estrado ou assoalho de madeira;
Empilhamento ideal de 15 sacos.
Utilizar o modelo de armazenamento do tipo PEPS.

## Slide 34
Revestimentos cerâmicos: Recebimento
Marca (fabricante);
Linha / Modelo;
Cor (tonalidade);
Dimensões;
Tipo (A, B ou C);
Classe de absorção de água;
Abrasão (PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, etc); ‘

## Slide 35
Revestimentos: Recebimento
Verificar a integridade das embalagens;
Verificar nas caixas se estas são do mesmo lote de fabricação e se têm a mesma marca, linha, cor, tonalidade, PEI e classe;
Verificar defeitos tais como: saliências, bolhas, cantos e lados lascados, rachaduras, manchas e riscos.

## Slide 36
Revestimentos: Recebimento
Cuidar para que as peças não se quebrem na movimentação e no estoque;
Estocar sobre base plana;
Evitar exposição à umidade excessiva e chuvas;
Separar por tipo de material (dimensões, cor);
Empilhamento:
  Conforme orientação do fabricante ou até 1,5m de altura;
  Sobre estrado.

## Slide 37
Princípios básicos
  Dispor materiais na sequência de sua utilização sem obstruir o acesso de uns pelos outros;
  Não empilhar materiais diferentes;
  Não armazenar materiais na calçada;
  Evitar estoques intermediários.

## Slide 38
Princípios básicos
  Existem materiais que não podem ser colocados em locais úmidos
  As pilhas de materiais a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio