## Slide 1: Faculdade de tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Gestão e Tecnologia das Construções
Etapas de uma obra – Parte II
Professora: M. Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Alvenaria de vedação
Quando a alvenaria não é dimensionada para resistir cargas verticais além de seu peso próprio, ela é denominada Alvenaria de vedação
  As alvenarias de vedação não têm função estrutural, mas estão sujeitas as cargas acidentais: deformações da estrutura de concreto, recalques de fundações, movimentações térmicas, etc.

## Slide 3: Alvenaria de vedação
Capacidade de suporte
Quando a alvenaria é empregada na construção para resistir cargas, ela é chamada alvenaria estrutural (auto portante), pois além do seu peso próprio, ela suporta cargas (peso das lajes, telhados, pavimento superior, etc...)

## Slide 4: Alvenaria de vedação
As alvenarias devem apresentar:
Resistência à umidade e aos movimentos térmicos;
Resistência à pressão do vento;
Isolamento térmico e acústico;
Resistência à infiltrações de água pluvial;
Base ou substrato para revestimentos em geral;
Segurança para usuários e ocupantes.

## Slide 5: Alvenaria de vedação
Marcação (primeira fiada)

## Slide 6: Alvenaria de vedação
Marcação (primeira fiada)
  Tenha em mãos o projeto
  Atente-se para os vãos das portas

## Slide 7: Alvenaria de vedação
Elevação das paredes
  Verificação do nível e prumo

## Slide 8: Alvenaria de vedação
Encunhamento
O encontro entre a alvenaria de vedação e a viga é uma região onde podem ocorrer fissuras;
Isso acontece, pois a estrutura pode transmitir os esforços aos quais está submetida para a alvenaria;
  Um dos problemas mais sérios que se apresentam para as paredes de vedação é a deflexão de vigas e lajes.
  Para prevenir as fissuras, é necessário empregar materiais e técnicas que possam absorver estes esforços e maximizar a aderência entre estas partes (alvenaria e estrutura) da construção

## Slide 9: Alvenaria de vedação
Encunhamento
Técnicas
  Tijolos maciços cerâmicos inclinados;
  Preenchimento do vão com 2 cm a 3,5 cm, com argamassa expansiva.

## Slide 10: Alvenaria de vedação
Encunhamento
Realizar após 7 dias;
Para obras com mais de um pavimento, o travamento da alvenaria, respeitado o prazo de 7 dias, só pode ser executado depois da a alvenaria do pavimento imediatamente acima ter sido levantada até igual altura;
Na alvenaria do último pavimento, o encunhamento só deve ser executado após concluído o telhado.

## Slide 11: Alvenaria de vedação
Qual a função das vergas e contravergas?

## Slide 12: Alvenaria de vedação
Verga e contraverga
As vergas e contravergas precisam exceder a largura do vão pelo menos 20 cm de cada lado;
Devem ter altura mínima de 10 cm;
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, aconselha-se uma verga contínua sobre todos eles.

## Slide 13: Alvenaria de vedação
Verga e contraverga
Podem ser executadas in loco com o uso de blocos tipo canaleta (preenchidas de concreto de fck = 15 MPa, no mínimo, e duas barras de aço com diâmetro de 6.3 mm) ou então serem pré-moldadas.

## Slide 14: Alvenaria de vedação
Ligação da estrutura com a alvenaria: Evitar o aparecimento de fissuras na interface entre a parede e o pilar

## Slide 15: Alvenaria de vedação
As telas deverão ser fixadas na estrutura com dois pinos de aço na cota de nível das juntas de assentamento alternadas
  É muito importante promover a máxima aderência entre a estrutura, a tela e os blocos, preenchendo completamente com argamassa a junta vertical entre a estrutura e a alvenaria e envolver a tela o máximo possível

## Slide 16: Alvenaria de vedação
É recomendável reforçar a ligação entre a parede e o pilar por meio de tiras com 40 cm de comprimento de tela

## Slide 17: Alvenaria de vedação
Também pode utilizar ferro cabelo: aço CA-50 φ 5mm, chumbado no pilar

## Slide 18: Coberturas
A finalidade principal é proteger a edificação das intempéries. Além disso, uma cobertura pode compor arquitetonicamente o aspecto de uma construção e também proporcionar conforto térmico no seu interior
Quais são os elementos constituintes de uma cobertura?

## Slide 19: Coberturas
Terminologia: Terças
Funcionam como sustentação dos caibros em telhados cerâmicos ou diretamente de telhas de fibrocimento;
  Quando utilizada em conjunto com as tesouras, faz o contraventamento das mesmas
Peças de 5 cm x 7,5 cm, 8 cm x 8 cm, 8 cm x 12 cm, 8 cm x 16 cm, ou mais conforme sua importância no sistema. O espaçamento varia de 1 a 3 m

## Slide 20: Coberturas
Terminologia: Caibros
Peças dispostas com a inclinação da cobertura de telhas e apoiadas sobre as terças, atuando por sua vez como suporte das ripas
As peças tem na média 2,5cmx5cm ou 2,5cmx7,5cm.
Espaçamento máximo de 50 cm;

## Slide 21: Coberturas
Terminologia: Ripas
Peças de madeira colocadas horizontalmente e pregadas sobre os caibros, atuando como apoio das telhas;
As peças tem de uma forma geral 2,5 cm x 2,5 cm e são espaçadas em uma distância que varia entre 30 e 50 cm (em função do tipo de telha).

## Slide 22: Coberturas
Terminologia: Tesoura
Treliça de madeira que serve de apoio para a trama de madeira
São compostas por peças de 8 cm x 16 cm ou 5 cm x 15cm, com espaçamento bastante variável, entre 1 m e 5 m, dependendo do peso da cobertura, das cargas e até mesmo da forma como se quer distribuir a carga.

## Slide 23: Coberturas
Telhas cerâmicas
Tradicionalmente são as mais utilizadas na construção civil;

## Slide 24: Coberturas
Cumeeira
Aresta horizontal delimitada pelo encontro entre duas águas do telhado;
Localizada na parte mais alta do telhado.

## Slide 25: Coberturas
Espigão
É a aresta inclinada formada pelo encontro entre duas telhas de lados diferentes do telhado e que formam um ângulo saliente.
O espigão é um divisor de águas

## Slide 26: Coberturas
Beiral
Projeção do telhado para fora do alinhamento da parede da fachada:
  Em geral, esses comprimentos são de 50 a 60 cm.

## Slide 27: Coberturas
Testeira
É uma peça de madeira, que é usada para fazer acabamento de um telhado, ou seja, quando termina o telhado geralmente é colocada esta peça para esconder os caibros e ripas que foram usadas para sustentação das telhas

## Slide 28: Coberturas
Platibanda
Elevação de alvenarias acima da linha de forro, na mesma projeção das paredes, com objetivo funcional de proteção das coberturas

## Slide 29: Coberturas
Rufo
Peça complementar de arremate entre o telhado e uma parede;
A função é proteger os encontros de coberturas e paredes, evitando infiltrações das águas das chuvas nas juntas entre telhados e paredes