## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil/ Engenharia de Produção Disciplina: Organização do Trabalho e Gestão de Pessoas
Revisão
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Principais elementos de um canteiro de obras
Os componentes que irão compor o canteiro de obras são divididos em áreas de vivência e áreas operacionais
Citar exemplos de áreas de vivência e áreas operacionais de um canteiro de obras.

## Slide 3: Principais elementos de um canteiro de obras
Os principais elementos das áreas de vivência são:
Vestiários (masculino e feminino)
Instalações sanitárias (masculina e feminina)
Refeitório
Cozinha (apenas se houver preparo de alimento em obra)
Área de lazer
Alojamento e lavanderia (apenas se os funcionários residirem na obra)
Ambulatório (em obras com 50 ou mais trabalhadores)

## Slide 4: Principais elementos de um canteiro de obras
Os elementos que constituem as áreas operacionais são:
Escritórios
Portaria
Almoxarifado
Armazenamento de diferentes materiais (perecíveis e não perecíveis)
Central de concreto
Central de argamassa
Central de armação
Central de fôrmas
Oficina de montagem de instalações, esquadrias
Central de produção de pré-moldados
Entre outros.

## Slide 5: Instalações sanitárias
Construídas com materiais que permitam facilidade de conservação e higiene com pisos impermeáveis, ter ventilação e iluminação apropriados, instalações elétricas adequadamente protegida
Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios
Não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições

## Slide 6: Instalações sanitárias
A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração
Chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração

## Slide 7: Exemplo
Dimensionar as instalações sanitárias para um obra com 65 trabalhadores.

## Slide 8: Vestiários
A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e/ou à entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às refeições
Paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;
Pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente;
Ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso;
Armários individuais com fechadura e cadeado

## Slide 9: Proteção contra incêndio
É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras.
Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis

## Slide 10: Sinalização de segurança
O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:
a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos.
e) advertir quanto a risco de queda;

## Slide 11: Sinalização de segurança
f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;
g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste;
h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80m;
j) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

## Slide 12: Tapumes
É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.
Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente e ter altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno.

## Slide 13: Layout industrial
Layout por posição fixa
O produto permanece fixo num local, enquanto seus componentes são produzidos em outro espaço e levados para a área de produção da montagem final;
O layout é completamente dependente da natureza do produto.

## Slide 14: Layout industrial
Descrever duas vantagens e duas desvantagens do layout por posição fixa.

## Slide 15: Layout industrial
Layout por posição fixa
Vantagens
Fácil acesso ao produto para fazer as alterações necessárias;
Possibilidade de terceirização de grande parte do projeto.

## Slide 16: Layout industrial
Layout por posição fixa
Desvantagens
Alto custo em relação a movimentação do produto
Necessidade de galpões e áreas com dimensões proporcionais ao que será produzido e baixo volume de produção e padronização.
Esse layout possui alto valor agregado e baixa produção em termos de volume.

## Slide 17: Arranjo do espaço
Layout por produto ou Layout em linha
As máquinas são organizadas de acordo com a necessidade de produção;
Esse arranjo é conhecido como produção em série onde o produto é formado na linha de montagem progressivamente;
Dessa forma, não há intensa movimentação dos funcionários, sendo necessário apenas a correta disposição das máquinas.

## Slide 18: Layout industrial
Citar duas vantagens e duas desvantagens do layout em linha.

## Slide 19: Layout industrial
Layout por produto ou Layout em linha
Vantagens
Máxima redução de manipulação x automação no transporte;
Máxima redução do uso de matéria-prima e estimativa de custos;
Fácil treinamento de mão-de-obra;
Possibilidade de redução de estoques de semi-acabados e matéria-prima;
Facilidade de planejamento;
Menor especialização da mão-de-obra;
Padronização do produto e do tempo de produção;
Determinação de níveis mínimos e de segurança de estoques.

## Slide 20: Layout industrial
Layout por produto ou Layout em linha
Desvantagens
Eventual ociosidade das máquinas na montagem;
Alto investimento;
Risco de aumento no número total de máquinas necessárias;
Risco de paralisação completa na quebra de uma só máquina;
Risco de aumento nos custos fixos quando não há velocidade ideal;
Não apresenta flexibilidade - máquinas não são alternativas.

## Slide 21: Layout industrial
Layout por processo
Esse arranjo físico agrupa processos e equipamentos das mesmas operações ou funções em uma única área, formando setores de trabalho específicos.

## Slide 22: Layout industrial
Citar duas vantagens e duas desvantagens do layout por processo.

## Slide 23: Arranjo do espaço
Layout por processo
Vantagens
Grande flexibilidade da produção, uma vez que o produto pode percorrer fluxos diferentes de acordo com a necessidade;
Supervisão especializada por processo;
Redução da vulnerabilidade de máquinas paradas, uma vez que elas estão agrupadas e podem ser substituídas com maior facilidade;
Possibilidade de trabalhar com alto volume de produção.

## Slide 24: Arranjo do espaço
Layout por processo
Desvantagens
Distância percorrida pela peça ao longo do processo, entre as estações de trabalho, que pode gerar um fluxo complexo;
Possibilidade de aumentar do tempo de espera.

## Slide 25: Tripé do gerenciamento de projetos
Plano: estudos, projeto (design), orçamento, cronogramas, outros;
Recursos: financeiros, humanos, tecnológicos, tempo, outros;
Ambiente (partes interessadas): pessoas e organizações internas ao projeto ou externas, afetadas por ele: clientes, vizinhos, órgãos públicos, outros.

## Slide 26: Gerenciamento de projetos
Citar exemplos de falhas em um dos pontos do gerenciamento e como isso pode afetar o bom andamento de um sistema de produção.

## Slide 27: 5W2H
Na execução de análise dos processos produtivos dentro de uma indústria, o gestor elaborou três perguntas: I. O que deve ser feito? II. Quem deve fazer? III. Como deve ser realizado? À luz da ferramenta 5W2H, utilizada para auxiliar no desenvolvimento de planos de ação, assinale a opção que indica as perguntas que estão associadas a essa ferramenta.
a) I, II e III
b) I e II
c) II e III
d) I e III
e) I

## Slide 28: 5W2H
Durante a elaboração de um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H foi solicitado ao responsável pelo processo o custo de implementação da etapa avaliada. Com base nos critérios para implementação dessa ferramenta foi uma solicitação coerente?

## Slide 29: 5W2H