## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil/ Engenharia de Produção Disciplina: Organização do Trabalho
Mapeamento de processos
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Mapeamento de processos
O mapeamento dos processos permite que se tenha uma visão completa da organização e do seu fluxo de trabalho e informações, bem como das suas operações.
Este tipo de diagrama surgiu na década de 1920. Em 1921, Frank Gilbreth, engenheiro industrial e especialista em eficiência, apresentou o “gráfico de fluxo de processo” à sociedade americana de engenheiros mecânicos (ASME, em inglês).

## Slide 3: Mapeamento de processos
É constituído por um conjunto de símbolos gráficos, conectados de forma lógica, formando uma sequência de passos que demonstra a execução de um trabalho.
Eles podem ser usados para analisar um sistema existente ou modelar um novo.

## Slide 4: Mapeamento de processos
Falhas, gargalos e etapas desnecessárias podem ser identificados e corrigidos, diminuindo gastos desnecessários e tornando a empresa mais competitiva e produtiva

## Slide 5: Mapeamento de processos
Fluxograma
É a representação do processo através de formas e símbolos gráficos padronizados que ao sequenciá-los formam o desenho do fluxo de um processo.

## Slide 8: Mapeamento de processos
Fluxograma horizontal
O fluxograma horizontal é uma versão mais avançada e completa do fluxograma.
Nele é possível adicionar mais detalhes para as etapas do processo. O fluxograma horizontal utiliza uma matriz, sendo que:
  A etapas do processo são indicadas no eixo horizontal e
  Os responsáveis por executar a atividade são indicados no eixo vertical.

## Slide 10: Diagrama de fluxo
Benefícios da elaboração do diagrama de fluxo
Documentar um processo para um melhor entendimento, controle de qualidade e treinamento de funcionários.
Padronizar um processo para obter a melhor eficiência e constância.
Estudar um processo para fins de eficiência e melhoria. Ajuda a identificar passos desnecessários, gargalos e outras ineficiências.
Modelar um processo melhor ou criar um processo novo.
Comunicar e colaborar por meio de diagramas que dialogam com vários cargos na organização, ou fora dela.

## Slide 11: Diagrama de fluxo
Por meio dessa ferramenta é possível a visualização de atividades que:
Não agregam valor e podem ser eliminadas;
Atividades que podem ser agrupadas (combinadas);
Atividades que podem ter a sua ordem alterada (sequência);
Cargas de trabalho inadequadas;

## Slide 12: Diagrama de fluxo
Símbolos do fluxograma de processo

## Slide 13: Diagrama de fluxo
Os símbolos podem ser utilizados de maneira combinada

## Slide 14: Diagrama de fluxo

## Slide 15: Diagrama de fluxo

## Slide 16: Diagrama de fluxo
Como investigar o fluxo dos processos?
Defina o escopo do seu processo a ser estudado e o que espera como resultado.
Decida o nível de detalhe necessário para o seu propósito. Para um processo sofisticado, diferentes versões do diagrama podem ser desenhados para comunicar com pessoas em funções diversas.
Para um processo avançado, como aqueles em fábricas industriais, a investigação pode ser feita por uma equipe do projeto, o grupo de controle de qualidade ou um consultor. Para um processo menor e mais básico, você pode fazer isso sozinho, talvez começando com anotações.

## Slide 17: Diagrama de fluxo
Estude os equipamentos, atividades e relacionamentos através de observação e entrevistas. Se você estiver modelando um processo novo, estude os dados disponíveis, incluindo as normas para o que estiver sendo produzido no processo.
Desenhe um rascunho de um diagrama e confirme o desenho com pessoas envolvidas no processo. Em colaboração com essas pessoas, faça alterações, acréscimos ou supressões necessárias.
Agora o diagrama pode ser utilizado para a sua finalidade de documentação, garantia de qualidade, melhoria ou qualquer meta que possa haver.

## Slide 18: Diagrama de fluxo
Exemplo de diagrama de fluxo para uma fábrica de artefatos de cimento
Processo acompanhado: Produção de blocos de cimento

## Slide 19: Diagrama de fluxo
Planta do local

## Slide 20: Diagrama de fluxo

## Slide 21: Diagrama de fluxo
Resumo do mapeamento |  | 
Nº Processamento | 1 | 4 %
Nº Transporte | 14 | 56 %
Nº Inspeção | 4 | 16 %
Nº Estoque | 6 | 24 %
Total | 25 | 100 %

## Slide 22: Diagrama de fluxo
Fábrica de blocos cerâmicos

## Slide 24: Mapofluxograma
Algumas vezes para se visualizar melhor um processo, as linhas de fluxo são desenhadas em uma planta da edificação ou área em que a atividade se desenvolve
Mapofluxograma

## Slide 25: Mapofluxograma
Processo de produção de blocos de cimento em uma fábrica de artefatos

## Slide 26: Mapofluxograma
Obra de pequeno porte para a construção de um depósito de água mineral
Processo acompanhado: Execução da alvenaria de vedação

## Slide 27: Mapofluxograma
Planta da obra

## Slide 28: Mapofluxograma
Dados:
Areia estocada na calçada que fica longe da central de dosagem
Blocos cerâmicos estocados na calçada que fica longe da central de dosagem
Água estocada em um reservatório próximo a central de dosagem
Cimento estocado no almoxarifado longe da central de dosagem

## Slide 29: Diagrama de fluxo

## Slide 30: Diagrama de fluxo
RESUMO DO MAPEAMENTO |  | 
Nº Processamento | 2 | 5,6%
Nº Transporte | 17 | 47,2%
Nº Inspeção | 5 | 13,9%
Nº Estoque | 12 | 33,3%
Total | 36 | 100%

## Slide 31: Mapofluxograma