## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil Professora: Juliane Souza
Estacionamentos acessíveis
Professora: M.Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Vagas reservadas para veículos
Há dois tipos de vagas reservadas:
a) para os veículos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos;
b) para os veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência.

## Slide 3: Vagas reservadas para veículos

## Slide 4: Vagas reservadas para veículos
As vagas devem ser sinalizadas na vertical e na horizontal
Sinalização na horizontal

## Slide 5: Vagas reservadas para veículos
Sinalização na vertical
Modelo de sinalização vertical para estacionamentos internos
Modelo de sinalização vertical para vias públicas

## Slide 6: Vagas reservadas para veículos
Previsão de vagas reservadas
Os percentuais das diferentes vagas estão definidos em legislação específica;
As vagas reservadas nas vias públicas são estabelecidas conforme critérios do órgão de trânsito com jurisdição sobre elas, respeitada a legislação vigente.

## Slide 7: Vagas reservadas para veículos
A quantidade mínima de vagas que deve ser reservada as pessoas com deficiência está prevista na Lei Federal 10.098 (BRASIL, 2000)
  Devem ser reservados 2% do total de vagas existentes na área de estacionamento de veículos, em vias ou em espaços públicos
  Deve ser garantida ao menos uma vaga.

## Slide 8: Exemplo
Considerando um estacionamento de uma loja com 25 vagas, deverá haver quantas vagas reservadas para pessoas com deficiência?

## Slide 9: Vagas reservadas para veículos
O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei Federal 10.741 (BRASIL, 2003), também prevê a reserva de vaga para idosos em estacionamentos públicos e privados, no quantitativo de 5% do total de vagas, as quais devem estar localizadas de forma a facilitar o acesso.

## Slide 10: Exemplo
Considerando um estacionamento de uma loja com 25 vagas, quantas vagas deverão ser reservadas para pessoas idosas?

## Slide 11: Exemplo
Considerando um estacionamento de shopping com 700 vagas, especificar quantas vagas deverão ser reservadas para pessoas com deficiência e quantas deverão ser reservadas para idosos.

## Slide 12: Vagas reservadas para veículos
As vagas acessíveis devem estar posicionadas próximas a entrada acessível.

## Slide 13: Vagas reservadas para veículos
O percurso entre esta vaga e a edificação deve ser acessível, sem desníveis acentuados ou obstáculos.

## Slide 14: Vagas reservadas para veículos
Importante!
Caso a vaga esteja localizada logo em frente a uma rampa de acesso para entrada na edificação, não será acessível, pois ao estacionar o veiculo, este impediria o acesso a rampa

## Slide 15: Vagas reservadas para veículos
Qual o erro?

## Slide 16: Vagas reservadas para veículos
Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível entre o estacionamento e acessos da edificação, devem ser previstas, em outro local, vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e para pessoas idosas
  Essa vagas devem estar localizadas a uma distância máxima de 50 m até um acesso acessível.

## Slide 17: Vagas reservadas para veículos
Condições das vagas
A sinalização vertical das vagas reservadas deve estar posicionada de maneira a não interferir com as áreas de acesso ao veículo e na circulação dos pedestres;

## Slide 18: Vagas reservadas para veículos
As vagas para estacionamento para idosos devem ser posicionadas próximas das entradas, garantindo o menor percurso de deslocamento.

## Slide 19: Regras gerais
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem:
a) ter sinalização vertical;
b) estar vinculadas à rota acessível que as interligue aos polos de atração;
c) estar localizada de forma a evitar a circulação entre veículos;

## Slide 20: Regras gerais
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem:
d) ter piso regular e estável;
e) o percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores deve ser de no máximo 50 m.

## Slide 21: Regras gerais
Piso regular e estável

## Slide 22: Vagas reservadas para veículos
Circulação de pedestre em estacionamentos
Todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestres que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse.
  Este trajeto vai compor a rota acessível.

## Slide 23: Vagas reservadas para veículos
Circulação de pedestres em estacionamentos

## Slide 24: Vagas reservadas para veículos
Circulação de pedestres em estacionamentos
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados e os materiais de revestimento do piso devem ter superfície regular, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).

## Slide 25: Dimensionamento para vagas acessíveis
Devem contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura;
Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio.

## Slide 26: Dimensionamento das vagas acessíveis
Elas são chamadas de faixas zebradas e delimitam o espaço a ser utilizado para embarque e desembarque da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Essa área deve ficar liberada sempre. Do contrário, a pessoa não conseguirá sair do automóvel.

## Slide 27: Vagas reservadas para veículos
Ache o erro

## Slide 28: Vagas reservadas para veículos
Ache o erro

## Slide 29: Alarmes
Alarme de saída de garagem em passeio público
As saídas de garagens e estacionamentos nos passeios públicos devem possuir alarmes e ainda características sonoras que emitam um sinal, com 10 dBA, acima do ruído momentâneo mensurado no local, que informe a manobra de saída de veículos.
Os alarmes sonoros devem estar sincronizados aos alarmes visuais intermitentes.