## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Fundações
Tipos de fundações
Professora: M. Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Fundação
É um sistema formado pelo terreno (maciço de solo) e pelo elemento estrutural de fundação que transmite a carga ao terreno pela base ou fuste, ou combinação das duas

## Slide 3: Tipos de fundações
Um dos critérios adotados para classificar os vários tipos de fundação é dividi-los em dois grandes grupos:
  Fundações diretas ou rasas
  Fundações indiretas ou profundas

## Slide 4: Tipos de fundações
A NBR 6122 determina que fundações profundas são aquelas cujas bases estão implantadas a uma profundidade superior a duas vezes a menor dimensão, e a pelo menos 3 m de profundidade
Profunda => H > 2 x L

## Slide 5: Fundações indiretas ou profundas
São fundações que têm o comprimento preponderante sobre a seção;
Estacas e tubulões .

## Slide 6: Fundação rasa
É o primeiro tipo de fundação a ser pesquisada;
Para as sapatas:
  Esse tipo de fundação só é vantajoso quando a área ocupada abranger no máximo 50 a 70 % da área disponível;

## Slide 7: Bloco de fundação
Fundação de concreto simples, dimensionado de maneira que as tensões de tração nele resultantes possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura;
Alturas relativamente grandes e resistem principalmente por compressão

## Slide 8: Bloco de fundação

## Slide 9
Importante: Não confundir com bloco de coroamento
Blocos de coroamento são estruturas usadas para transmitir as tensões às estacas e aos tubulões

## Slide 10: Sapatas
As sapatas que resistem principalmente por resistência à flexão;
As sapatas podem assumir praticamente qualquer forma em planta, sendo as mais frequentes as sapatas quadradas e retangulares.

## Slide 11: Sapatas
Sapatas isoladas
Transmite mao solo as ações de um único pilar;

## Slide 12: Sapatas
Sapatas associadas ou combinadas
São empregadas nos casos em que, devido à proximidade dos pilares, não é possível projetar-se uma sapata isolada para cada pilar. O que provocaria a superposição de suas bases (em planta) ou dos bulbos de pressões.
Neste caso, convém empregar uma única sapata
para receber as ações de dois ou mais pilares

## Slide 13: Sapatas
Sapatas associadas ou combinadas

## Slide 14: Radier
Recorre-se a esse tipo de fundação quando o terreno é de baixa resistência e a espessura da camada do solo de baixa resistência é relativamente profunda

## Slide 15: Radier
Também é utilizado quando a área das sapatas ocuparem cerca de 70 % da área coberta pela construção ou quando se deseja reduzir ao máximo os recalques diferenciais.

## Slide 16: Fundações profundas

## Slide 17: Estacas
Normalmente as estacas são cravadas verticalmente e trabalham à compressão

## Slide 18: Estacas
Estaca de aço
Vantagens:
a) facilidade de manuseio e transporte;
b) facilidade de cravação, dada a espessura reduzida das chapas, cortam facilmente o terreno;
c) são obtidas em qualquer comprimento;
d) facilidade de corte e de emenda por meio de solda elétrica;
e) o atrito que se manifesta na cravação não é muito acentuado;
f) Faixa de carga varia de 400 a 3000 kN.

## Slide 19: Estacas
Estaca de aço
Desvantagens
a) Alto custo se comparada aos demais tipos de estacas

## Slide 20: Estacas
Estaca pré-moldada de concreto
São cravadas por meio de um bate-estacas, após o concreto atingir resistência satisfatória;
Faixa de carga de 200 a 1500 kN.

## Slide 21: Estacas
Estaca pré-moldada de concreto

## Slide 22: Estacas
Estaca pré-moldada de concreto
A armação das estacas pré-moldadas de concreto armado, destina-se a absorver os momentos fletores, resultantes do levantamento da estaca, tanto para o transporte como para alçar na cravação, visto que o esforço de compressão é perfeitamente absorvido pelo concreto

## Slide 23: Estacas
Estaca pré-moldada de concreto
Desvantagens
Pode causar danos a edificações vizinhas devido à vibração gerada no processo de cravação
Não são indicadas nos seguintes casos:
  Terrenos com presença de matacões ou pedregulhos;
  Quando as construções vizinhas se encontrarem em estado precário.

## Slide 24: Estacas
Estaca pré-moldadas de concreto
Em uma obra com estacas pré-moldadas, pode haver a possibilidade de emenda de elementos;
As emendas devem ser feitas de modo que as seções emendadas possam resistir a todas as solicitações que nelas ocorram durante a cravação e a utilização da estaca.

## Slide 25: Estacas
Estacas moldadas in loco
Limitações devido ao nível do lençol freático

## Slide 26: Estacas
Estaca tipo Strauss
Vantagens:
a) a estaca é executada com o comprimento estritamente necessário (vantagem comum a todas as estacas moldadas in loco);
b) não necessita do emprego de bate-estacas, o que elimina o aparecimento de vibrações, sempre prejudiciais aos prédios vizinhos;
c) abrange a faixa de carga compreendida entre 200 e 800 kN.

## Slide 27: Estacas
Estaca tipo Strauss
Desvantagens:
a) a pega do concreto dentro do solo não permite constatar a qualidade da execução; na hipótese da existência de águas agressivas temos o contato desta com o concreto ainda fresco

## Slide 28: Estacas
Estaca tipo Strauss

## Slide 29: Estacas
Estaca raiz
“Estaca armada e preenchida com argamassa de cimento e areia, moldada in loco executada através de perfuração rotativa ou roto percussiva, revestida integralmente, no trecho em solo, por um conjunto de tubos metálicos recuperáveis.” NBR 6122:2010

## Slide 30: Estacas
Estaca Raiz
O processo executivo é composto basicamente pelos seguintes passos:
i. Perfuração do solo: utiliza-se normalmente o processo rotativo, com circulação de água ou lama bentonítica;
ii. Uso de revestimento (conjunto de tubos metálicos);
iii. instalação da armadura;
iv. Preenchimento.

## Slide 31: Estacas
Estaca Raiz

## Slide 32: Estacas
Estaca tipo Hélice Contínua
É executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto através da haste central do trado simultaneamente a sua retirada do terreno

## Slide 33: Estacas
Estaca tipo Hélice Contínua
Concretagem
Alcançada a profundidade desejada, o concreto é bombeado através do tubo central, preenchendo simultaneamente a cavidade deixada pela hélice, que é extraída do terreno
O concreto normalmente utilizado é bombeável
  O abatimento é mantido entre 200 e 240mm

## Slide 34: Estacas
Estaca Franki
Caracteriza-se pelo seu processo de cravar um tubo no solo:
derrama-se uma certa quantidade de brita e areia, que é socada de encontro ao terreno, por um pilão de 1 a 4 toneladas (dependendo do diâmetro da estaca);
Sob os golpes do pilão, o tubo penetra no solo e comprime fortemente;
Chegando a profundidade desejada, prende-se o tubo e, sob os golpes de pilão, soca-se a bucha tanto quanto o terreno possa suportar, de modo a constituir uma base alargada.

## Slide 35: Estacas
Estaca Franki
Uma vez executada a base, inicia-se a execução do fuste da estaca, socando-se o concreto por camadas sucessivas;
Desse modo, obtém-se uma estaca de grande diâmetro, de parede rugosa e fortemente ancorada no solo;

## Slide 36: Estacas
Estaca Franki
Vantagens
Podem suportar grandes cargas;
Apresentam boa resistência lateral e de ponta, contribuindo para a dissipação das cargas no solo;
Podem ser executadas com inclinações de até 25°.

## Slide 37: Estacas
Estaca Franki
Desvantagens
Causa muita vibração no terreno;
É necessário espaço amplo no canteiro de obras para o manuseio de seus equipamentos.