## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Circulação
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Circulação interna
Corredores

## Slide 3: Circulação interna
Corredores
As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são:
a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m;
b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m;
c) 1,50 m para corredores de uso público;
d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas.

## Slide 4: Exercício
Com base nos termos da NBR 9050 (2015), marque a opção que tem a largura mínima para um corredor interno de uma edificação de uso comum com extensão de 8 m.
a) 1,20 m.
b) 1,50 m.
c) 0,90 m.
d) 1,0 m.
e) 0,80 m.

## Slide 5: Exercício
Considerando as especificações da NBR 9050, qual a largura mínima para os corredores de uma escola publica que dão acesso às salas de aula?

## Slide 6: Circulação interna
Corredores
Em edificações existentes, onde a adequação dos corredores seja impraticável, devem ser implantados bolsões de retorno
  com dimensões que permitam a manobra completa de uma cadeira de rodas (180°), sendo no mínimo um bolsão a cada 15,00 m.
Neste caso, a largura mínima de corredor deve ser de 0,90 m.

## Slide 7: Circulação interna
Portas
As portas, quando abertas, devem ter um vão livre, de no mínimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m.
  O vão livre de 0,80 m deve ser garantido também no caso de portas de correr e sanfonada, onde as maçanetas impedem seu recolhimento total.

## Slide 8: Circulação interna
Portas
Quando instaladas em locais de prática esportiva, as portas devem ter vão livre mínimo de 1,00 m.

## Slide 9: Circulação interna
Portas
Para a utilização das portas em sequência, é necessário um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro
  Além dos 0,60 m ao lado da maçaneta de cada porta, para permitir a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas.

## Slide 10: Circulação interna
Portas
As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m

## Slide 11: Circulação interna
Portas
Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso.

## Slide 12: Circulação interna
Portas
Importante!
As portas do tipo vaivém devem ter visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso.

## Slide 13: Circulação interna
Portas
Importante!
Em portas de correr, recomenda-se a instalação de trilhos na sua parte superior. Os trilhos ou as guias inferiores devem estar nivelados com a superfície do piso, e eventuais frestas resultantes da guia inferior devem ter largura de no máximo 15 mm.

## Slide 14: Circulação interna
Portas
Importante!
Portas e paredes envidraçadas, localizadas nas áreas de circulação, devem ser claramente identificadas com sinalização visual de forma contínua, para permitir a fácil identificação visual da barreira física.

## Slide 16: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres
Devem ter piso com revestimento e acabamento que proporcione uma superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).

## Slide 17: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas para pedestres
Deve-se evitar

## Slide 18: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres
Deve-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade).

## Slide 19: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres
Devem garantir uma faixa livre (passeio) para a circulação de pedestres sem degraus

## Slide 20: Circulação externa

## Slide 21: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres
Inclinação transversal
A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %.

## Slide 22: Circulação externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres
Inclinação longitudinal
A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.

## Slide 23: Circulação externa
A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso:

## Slide 24: Circulação externa
Dimensões mínimas da calçada
A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso:
Faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m;

## Slide 25
Faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;
Faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob autorização do município para edificações já construídas

## Slide 26: Circulação externa

## Slide 27: Circulação externa

## Slide 28: Circulação externa
Acesso do veículo ao lote
O acesso de veículos aos lotes e seus espaços de circulação e estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem criar degraus ou desníveis.
Nas faixas de serviço e de acesso é permitida a existência de rampas.

## Slide 29: Circulação externa

## Slide 30: Circulação externa
Obras sobre o passeio
As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20 m para circulação, garantindo-se as condições de acesso e segurança de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida.
Não pode!

## Slide 31: Circulação externa
Obras sobre o passeio
Como proceder

## Slide 32: Circulação externa
Rebaixamento de calçadas

## Slide 33: Circulação externa
Rebaixamento de calçadas
Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % (1:12).

## Slide 34: Circulação externa
A largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m.

## Slide 35: Circulação externa
O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada.

## Slide 36: Circulação externa
Em calçadas estreitas, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura de no mínimo 1,20 m
  pode ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m

## Slide 37: Circulação externa
Para refletir
Você já observou algum rebaixamento de calçada com rampa apenas na parte central e com desnível nas laterais, conforme retratado na figura? Reflita sobre os aspectos que deveriam ser adequados nessa situação.