## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Gestão e Tecnologia das Construções
Etapas de uma obra
Prof. Msc Juliane Souza

## Slide 2: Ementa da disciplina
Aceleração de projetos;
Organização administrativa de um canteiro de obras;
Acompanhamento geral do andamento da obra;
Apropriação e controle na construção;
Administração de materiais na obra
Administração de pessoal na obra;
Equipamentos na obra;
Transporte e movimentação na obra;
Contabilidade na obra;
Novas tecnologias utilizadas na construção civil, e critérios para análise, seleção, desenvolvimento e implantação de tecnologias construtivas racionalizadas em obras.

## Slide 3: Referência Básica
AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até a sua cobertura. 2 ed. São Paulo: Blucher, 1997. (Biblioteca Virtual)
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 18. ed. rev. e atual. São Paulo, SindusCon: PINI, 2021.
BERNARDES, M.M.S. Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
MATTOS, Aldo Dórea Mattos. Como preparar orçamentos de obras - 3ª ed. Oficina de Textos, 2019.

## Slide 4: Avaliações
I Unidade
Atividade: Elaboração de artigo técnico sobre sistemas construtivos racionalizados – Valor: 4,0 pontos
Prova escrita da I Unidade: Valor 6,0 pontos
II Unidade
Atividade: Elaboração de um orçamento – Valor 4,0 pontos
Prova escrita da II Unidade: Valor 6,0 pontos

## Slide 5: Data das avaliações
I Unidade
Prova escrita da I Unidade: Valor 6,0 pontos - 02/10
Segunda chamada da prova escrita da I Unidade - 09/10
II Unidade
Prova escrita da II Unidade: Valor 6,0 pontos - 04/12
Segunda chamada da prova escrita da II Unidade - 11/12
Prova Final – 18/12

## Slide 6
Citar pelo menos 2 erros de execução corriqueiros que vemos no dia a dia na Construção Civil.

## Slide 7
Você como Engenheiro responsável pelo andamento de uma obra identifica esse tipo de situação, quais ações podem ser tomadas para evitar esse tipo de erro?

## Slide 8
Como evitar esses tipos de problemas?
Conhecendo e realizando os processos executivos corretamente

## Slide 9: Etapas de uma obra

## Slide 10: Vistoria da área da obra
Antes do inicio da construção, deve ser feito um levantamento minucioso e completo da área do canteiro de obras e imediações, para verificar se existem:
  desníveis perigosos;
  fragilidades perigosas no terreno;
  drenos ou tubulações enterradas de utilidade pública ou de terceiros;
  possibilidade de atingir construções vizinhas por escavações, vibrações, etc.

## Slide 11: Vistoria da área da obra
Verificar se existe rede elétrica, água, esgoto, entre outros;
Verificar se passa perto do lote, linha de alta tensão, posição de postes, bueiros, etc.
Importante: Geralmente as informações colhidas não são suficientes e, na maioria das vezes, é necessário solicitar que se execute uma limpeza do terreno e seja realizado um levantamento planialtimétrico.

## Slide 12: Serviços preliminares
Limpeza do terreno
Os serviços de limpeza e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvore;
Pode ser feita manual ou mecanicamente;
Toda a matéria vegetal resultante e deslocamento, bem como todo o entulho depositado no terreno devem ser removidos do canteiro de obras.

## Slide 13: Serviços preliminares
Terraplenagem
Realizada em três etapas:
Escavação
Transporte
Aterro

## Slide 14: Serviços preliminares
Terraplenagem
Ficar atento ao empolamento: Por exemplo: se um aumento volumétrico de argila seca for de 40%, isso significa que :
1,00 m³ de argila (estado natural)
1,40 m³ de argila (estado solto)

## Slide 15: Serviços preliminares
Instalação do canteiro de obras
O Canteiro deverá ser instalado de acordo a previsão das necessidades da obra, assim como a distribuição conveniente do espaço disponível.
  Poderá ser feito de uma só vez ou em etapas independentes, de acordo com o andamento dos serviços.
O canteiro de obras é dinâmico: modifica-se à medida que avançam as fases da obra

## Slide 16: Serviços preliminares
Locação da obra
A locação da obra é o processo de transferência da planta baixa do projeto da edificação para o terreno
  Recuos;
  Afastamentos
  Fundação
  Pilares, etc.
Máximo rigor possível

## Slide 17: Serviços preliminares
Locação da obra: Documentos de referência
Levantamento planialtimétrico;
Projetos de fundação;
Projeto estrutural
Projeto arquitetônico.

## Slide 18: Serviços preliminares
Locação da obra: Condição para início dos serviços
O terreno necessita estar limpo e terraplenado;
A locação deve partir da referência de nível (RN);
As tábuas que compõem a locação precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas;
Recomenda-se pintar o gabarito de branco.

## Slide 19: Serviços preliminares
Locação da obra
Locação por cavaletes;
Locação por tábua corrida (tabeira)

## Slide 20: Serviços preliminares
Locação por cavalete
A locação por cavaletes é indicada para obras de menor porte e com poucos elementos a serem locados.
Nesse tipo de locação, os alinhamentos são definidos por pregos cravados nos cavaletes constituídos de duas ou três estacas cravadas diretamente no solo e travadas por uma travessa nivelada pregada nas estacas

## Slide 21: Serviços preliminares
Locação por cavalete: Utiliza uma menor quantidade de estacas e tábuas

## Slide 22: Serviços preliminares
Locação por tábua corrida
É indicada para obras com muitos elementos a serem locados;
Contorna toda a futura edificação com um cavalete contínuo.

## Slide 23: Fundações
Após o processo de locação é possível iniciar a escavação da fundação

## Slide 24: Fundações
Tipo de fundação
É determinado em projeto

## Slide 25: Fundações
Documentos de referência:
Sondagens do solo
  Conhecer o terreno
Projetos executivo de arquitetura e estrutural de fundações
Passagem de tubulação das instalações.

## Slide 26: Fundações
Escavação
  Pode ser manual ou mecânica
  Seguindo as orientações do projeto de fundações

## Slide 27: Fundações
Compactação
  Após a escavação faz-se a compactação da área escavada;
  Superfícies mais regulares e uniformes;
  Reduz os vazios

## Slide 28: Fundações
Lastro de concreto magro ou brita
Finalidade: Evitar o contato direto da fundação com o solo e regularizar a superfície;
Após a compactação do fundo da vala ou cava;

## Slide 29: Fundações
Fôrmas e armaduras
Montagem seguindo as orientações do projeto
  A fôrma é o elemento que molda a geometria das peças estruturais - vigas, lajes, pilares, fundações, entre outros.

## Slide 30: Fundações
Concretagem das fundações

## Slide 31: Fundações
Importante: Radier
Passagens das instalações
Contrapiso

## Slide 32: Estruturas em concreto armado
O que constitui uma estrutura em concreto armado?

## Slide 33: Estruturas em concreto armado
Pilares, vigas e lajes
Execução das fôrmas, armações e concretagem

## Slide 34: Estruturas em concreto armado
Fôrmas
Função
  Dar forma ao concreto
  Sustentar o concreto até que atinja resistência mecânica necessária
  Durante a concretagem de elementos estruturais de grande vão deve haver monitoramento e correção de deslocamentos do sistema de fôrmas não previstos nos projetos.
Pode se tratar de estruturas de madeira ou metálicas. As contraflechas estabelecidas no projeto estrutural devem ser obedecidas na execução.

## Slide 35: Estruturas em concreto armado
Propriedades da fôrma
Resistência mecânica à ruptura;
Resistência a deformações;
Estanqueidade;
Geometria especificada;
Permitir o correto posicionamento da armadura;
Baixa aderência ao concreto.

## Slide 36: Estruturas em concreto armado
Agentes desmoldantes
Impede a aderência do concreto na fôrma;
Devem ser aplicados exclusivamente na fôrma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto.

## Slide 37: Estruturas em concreto armado
Agentes desmoldantes
Agentes desmoldantes devem ser aplicados de acordo com as especificações do fabricante e normas nacionais;
Não devem deixar resíduos na superfície do concreto ou acarretar algum efeito que cause:
  Alteração na qualidade da superfície ou, no caso de concreto aparente, resulte em alteração de cor;
  Prejuízo da aderência do revestimento a ser aplicado.

## Slide 38: Estruturas em concreto armado
Armadura
Em nenhum caso deve ser empregado na estrutura de concreto aço de qualidade diferente da especificada no projeto, sem aprovação prévia do projetista;
Montagem da armadura deve seguir as orientações do projeto;
Cada produto deve ser claramente identificado na obra, de maneira a evitar trocas involuntárias.

## Slide 39: Estruturas em concreto armado
Espaçadores
Qual a função dos espaçadores?
A função dos espaçadores é garantir o cobrimento das armaduras;
Cobrimento é o espaço entre a face interna da fôrma e a armadura, que é preenchida com concreto;
O cobrimento evita a corrosão das armaduras.

## Slide 40: Estruturas em concreto armado
Cobrimento

## Slide 41: Estruturas em concreto armado
Espaçadores
É permitido o uso de espaçadores de concreto ou argamassa, desde que apresente relação água/cimento menor ou igual a 0,5;
Espaçadores plásticos;
Metálicos com as partes em contato com a fôrma revestidas com material plástico ou outro material similar.

## Slide 42: Estruturas em concreto armado
Antes do lançamento do concreto, devem ser devidamente conferidas as posições e condições estruturais do escoramento, a fim de assegurar que as dimensões e posições das fôrmas sejam mantidas de acordo com o projeto e permitir o tráfego de pessoal e equipamento necessários à operação de concretagem com segurança

## Slide 43: Estruturas em concreto armado
Tempo de permanência de escoramentos e fôrmas
A remoção das fôrmas e escoramentos deve ser efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural.
Escoramentos e fôrmas não devem ser removidos, em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para:
  Suportar a carga imposta ao elemento estrutural nesse estágio;
  Evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas;
  Resistir a danos para a superfície durante a remoção.

## Slide 44: Estruturas em concreto armado
Concretagem
O lançamento do concreto pode ser de duas formas:
  Manual
  Bombas e mangueiras

## Slide 45: Estruturas em concreto armado
Concreto
Feito em obra;
Usinado;
  Maior controle tecnológico

## Slide 46: Estruturas em concreto armado
Vibração do concreto
Qual a importância de fazer a vibração do concreto?
Compactação da massa de concreto, procurando retirar-se dela o maior volume possível de vazios, ganhando resistência. Utilizam-se equipamentos mecânicos, tais como vibrador por imersão, vibrador de forma e mesa vibratória.

## Slide 47: Estruturas em concreto armado
O que é a cura do concreto?

## Slide 48: Estruturas em concreto armado
Cura do concreto
São medidas tomadas para evitar a perda da água no concreto em suas primeiras idades, pois ela é necessária para o sucesso da reação de hidratação.