## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Gestão e Tecnologia das Construções
Novas tecnologias utilizadas na construção civil
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Novas tecnologias na construção civil
O uso de tecnologia na construção civil é capaz de elevar a produtividade e competitividade do setor.

## Slide 3: Novas tecnologias na construção civil
Em geral, a evolução tecnológica ocorre em resposta à busca por maior produtividade e lucros.

## Slide 4: Tecnologias construtivas racionalizadas
Racionalização construtiva é um processo composto pelo conjunto de todas as ações que tenham por objetivo otimizar o uso dos recursos materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis na construção em todas as suas fases.

## Slide 5: Tecnologias construtivas racionalizadas
Vantagens de um sistema construtivo racionalizado:
Abre caminho ao processo de industrialização;
Sistemas de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de risco, gestão de segurança;
Padronização da técnica construtiva;
Otimização dos recursos;
Organização da produção.

## Slide 6: Produtos pré-fabricados
Populares nos últimos anos, esses itens proporcionam economia de dinheiro e tempo, pois são produzidos fora do canteiro de obras.
Placas pré-moldadas de concreto para cortina de contenção

## Slide 7: Pré-fabricados de concreto
Outro fator de grande relevância para os pré-moldados de concreto é a sua economia de materiais, já que não há desperdícios na sua execução e montagem no canteiro de obras.

## Slide 8: Pré-fabricados de concreto
Laje sendo içada

## Slide 9: Pré-fabricados de concreto
Laje sendo içada

## Slide 10: Painéis pré-fabricados de vedação externa
Este painel sustenta toda a estrutura da edificação e funciona como vedação das habitações (autoportante);
Diminui o tempo de execução da obra;

## Slide 11: Sistema Tilt-up
Painéis de concreto armado produzidos na posição horizontal, no próprio canteiro de obras.
  Quando atingem a resistência necessária, as estruturas são içadas por guindastes e colocadas na posição vertical definitiva.

## Slide 12: Sistema Tilt-up
Maior velocidade de execução;
Menor mão de obra para execução;
Os painéis são estruturais;
Emprego de materiais comuns – aço e concreto;

## Slide 13: Sistema Tilt-up

## Slide 14: Sistema construtivo Light Steel Frame
O Light Steel Framing é um sistema construtivo baseado em uma concepção racionalizada, que vem passando por processo de aceitação e desenvolvimento no mercado da construção civil nacional;
Se caracteriza pela estrutura constituída por perfis de aço galvanizado, que formam um esqueleto estrutural capaz de resistir às cargas que solicitam a edificação, e por vários componentes e subsistemas inter-relacionados que possibilitam uma construção industrializada com grande rapidez de execução e a seco.

## Slide 15: Sistema construtivo Light Steel Frame
A principal diferença do steel frame é a limpeza do canteiro de obras, pois não há necessidade do uso de água proporcionando uma construção seca, título pelo qual esse sistema construtivo também é chamado.

## Slide 16: Sistema construtivo Light Steel Frame
Seu fechamento é feito por placas, podendo ser cimentícias, de madeira, drywall.

## Slide 17: Sistema construtivo Light Steel Frame
Vantagens
  Rapidez na execução;
  Construção seca;
  Sustentabilidade;
  Redução do peso da construção;
  Menor custo quando compadado.
Desvantagens
  Mão de obra especializada mais escassa.

## Slide 18: Wood Frame
Consiste num sistema estruturado em perfis de madeira reflorestada tratada, formando painéis de pisos, paredes e telhado que são combinados e/ou revestidos com outros materiais, com a finalidade de aumentar os confortos térmico e acústico.

## Slide 19: Wood frame
Características
Construção seca e leve;
Sistemas com madeira trazem a vantagem de ser um material renovável e de impacto ambiental menor do que construções envolvendo estruturas e revestimentos cimentícios.
Método construtivo com boa produtividade

## Slide 20: Wood frame

## Slide 21: Wood frame
As chapas de revestimento são em OSB (Oriented Strand Board).
  O OSB é formado por lascas de madeira reflorestada coladas em diferentes direções
  O uso dessas lascas também permite o reaproveitamento de pedaços de madeira que não seriam úteis em outras construções convencionais.

## Slide 22: Wood frame
Em áreas molháveis podem ser utilizadas placas cimentícias nos pisos.
Podem ser assentados azulejos (comuns ou porcelanatos) sobre essas placas.

## Slide 23: Paredes de concreto
São paredes estruturais maciças de concreto armado.
Estas paredes são concretadas in loco com o auxílio de fôrmas de acordo com o projeto arquitetônico

## Slide 24: Paredes de concreto

## Slide 25: Alvenaria estrutural

## Slide 26: Alvenaria estrutural
Alvenaria autoportante;
  Sistema em que a alvenaria tem função estrutural, dispensando a construção de vigas e pilares.
  Importante: durante a compra dos blocos especificar que é o bloco estrutural

## Slide 27: Alvenaria estrutural
Pode ser armada ou não, vai depender da carga da edificação
Graute: Concreto fluido com agregados de pequena dimensão
  Preenchimento dos vazios dos blocos vazados para aumentar a resistência.
  Barras de aço são envolvidas pelo graute.

## Slide 28: Alvenaria estrutural
Vantagens
  Redução do consumo de formas de madeira, aço e concreto;
  Maior rapidez na construção;
  Custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes;
  Facilidade no treinamento de mão de obra.

## Slide 29: Alvenaria estrutural
Desvantagens
  Arquitetura restrita;
  Limitação durante reformas: Quebra de paredes.

## Slide 30: Sistema construtivo concreto PVC
O sistema é constituído por painéis de PVC preenchidos com concreto e aço estrutural, que servem de fôrma e de acabamento para as paredes.
  Pode eliminar pintura ou outros revestimentos.
  É um sistema modular de encaixe

## Slide 31: Sistema construtivo concreto PVC

## Slide 32: Sistema construtivo concreto PVC
Vantagens
Montagem rápida;
  Maior produtividade
Menor número de mão de obra;

## Slide 33: Sistema construtivo concreto PVC
Desvantagens
Sistema pouco utilizado
  Poucos fornecedores;
  Produção em pequena escala;
  Preço.

## Slide 34: Sistema Drywall
Sistema de Gesso Acartonado ou Drywall para fechamento vertical.
É uma estrutura leve em perfis de chapas de aço galvanizado, sobre os quais são fixadas chapas de gesso

## Slide 35: Sistema Drywall
Principais características:
Sensibilidade à umidade;
Vedação oca e estruturada por perfis;
Divisória desmontável, leve, baixo volume de material;
Ganho de área;
Rapidez, acelera cronograma, reduz prazo de execução da obra;
Vantagens econômicas.

## Slide 36: Sistema Drywall
Placas verde
Resistente à umidade
Placas rosa
Resistente ao fogo

## Slide 37: Contrapiso autonivelante
Por conta de sua fluidez e aderência superior, material pode ser nivelado com uma única camada, pulando etapas do processo e trazendo mais agilidade à obra.

## Slide 38: Contrapiso autonivelante
São utilizadas argamassas autoadensáveis
  Facilitam a execução de contrapisos sem a necessidade de vibração ou compactação manual, tornando o processo executivo mais ágil.

## Slide 39: Argamassa projetada
A argamassa projetada é um sistema que consiste na aplicação de argamassa por meio de equipamentos que bombeiam e lançam a argamassa contra a superfície a ser revestida.

## Slide 40: Argamassa projetada
Principais características
  Aumento de produtividade;
  Eficiência na aplicação;
  Menor perda de material
  Melhor aderência;
  Redução da mão de obra.