## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Vertedores
Professora: Msc Juliane Souza

## Slide 2: Vertedores
Os vertedouros ou vertedores podem ser definidos como simples aberturas ou entalhes sobre os quais um líquido escoa. O termo aplica-se, também, a obstáculos à passagem da corrente e aos extravasores das represas.
Os vertedores são, por assim dizer, orifícios sem o bordo superior.

## Slide 3: Vertedores
Usos:
Medição de vazão de pequenos cursos de água e condutos livres
Controle do escoamento em galerias, canais e barragens.

## Slide 4: Vertedores
Terminologia
A borda horizontal denomina – se crista ou soleira. As bordas verticais constituem as faces do vertedor.
A carga do vertedor, H, é a altura atingida pelas águas, a contar da cota da soleira do vertedor. Devido a depressão (abaixamento ) da lâmina vertente junto ao vertedor a carga H deve ser medida a montante, a uma distância aproximadamente igual ou superior a 5H.

## Slide 5: Vertedores
H : carga do vertedor, m
L : largura do vertedor, m
e : espessura do vertedor, m
p : altura ou profundidade do vertedor, m
p’: altura de água a jusante do vertedor, m

## Slide 6: Classificação dos vertedores
Quanto à forma :
Os vertedores podem ter qualquer forma, mas são preferíveis as seguintes:

## Slide 7: Classificação dos vertedores
Quanto à altura relativa da soleira
vertedores livres ( p > p’)
vertedores afogados ( p< p’)

## Slide 8: Classificação dos vertedores
Quanto à natureza da parede
vertedores em paredes delgadas
vertedores em parede espessa ( e > 0,66H )

## Slide 9: Classificação dos vertedores
Quanto à largura relativa
vertedores sem contração lateral ( L = B )
vertedores com uma contração lateral ( L < B )
vertedores com duas contrações laterais ( L < B )
As contrações ocorrem quando a largura do vertedor é inferior a do canal.

## Slide 10: Classificação dos vertedores
Onde:
L é a distância entre as contrações, m;
L’ é a largura da veia líquida após passar pelas contrações, m;
B é largura do canal, m.

## Slide 11: Classificação dos vertedores

## Slide 12: Vertedores de parede delgada
Vertedor retangular de parede delgada sem contração
Onde
Q: vazão, m³/s
L : largura do vertedor, m
H : carga do vertedor, m
Cd: coeficiente de descarga do vertedor (Valor médio para a água) = 0,62

## Slide 13: Exemplo
Calcular a vazão através de um vertedor retangular de parede delgada de largura igual a 50 cm, altura da soleira igual a 1,00 m, a carga do vertedor for 35 cm e o coeficiente de descarga for 0,62.
Q =
x 0,62 x 0,5 x x = 0,19 m³/s

## Slide 14: Vertedores de parede delgada
Influência da contração lateral
Obs. Nos casos b) e c) devemos corrigir o valor de L para L’
Caso b) Para uma contração
Caso c) Para duas contrações

## Slide 15: Vertedores de parede delgada
Influência da contração lateral

## Slide 16: Exemplo
Está sendo projetado um serviço de abastecimento de água para uma cidade. Para abastecimento da população foi calculada uma vazão de 16 l/s. Pensou-se em captar água de um córrego que passava nas proximidades da cidade, o qual tem um vertedor retangular com 0,80 m de largura. A largura do córrego é de 1,35 m. A vazão do córrego foi calculada para uma época favorável do ano em que a água elevava-se 0,12 m acima do nível da soleira do vertedor. Dadas as informações, verificar se esse manancial é suficiente para abastecer a população.

## Slide 17: Vertedores triangulares
Os vertedores triangulares possibilitam maior precisão na medida de descargas correspondentes a vazão reduzida (Q < 0,03 m³/s), porque é mais fácil medir a altura H do que nos vertedores retangulares. Na prática somente são empregados os que tem forma isósceles.

## Slide 18: Vertedores triangulares
Vazão para vertedor triangular com θ = 90º
Onde:
H é a carga do vertedor, m
Q é a vazão, m/³s

## Slide 19: Vertedores triangulares
Para qualquer θ
Onde:
H é a carga do vertedor, m
Q é a vazão, m/³s

## Slide 20: Exemplo
Qual a vazão atravessa um vertedor triangular com ângulo de 90° quando a carga for 0,15 m?

## Slide 21: Vertedor Cipolletti
Cipolletti procurou determinar um vertedor trapezoidal que compensasse o decréscimo da vazão devido as contrações
Q = 2Q1 + Q2 (soma do vertedor triangular com o retangular)

## Slide 22: Vertedor Cipolletti
Onde:
H é a carga do vertedor, m
Q é a vazão, m³/s
L é a largura do vertedor, m (base menor do trapézio)
Cd é coeficiente de descarga do vertedor (valor médio para a água) = 0,62

## Slide 23: Vertedor retangular de parede espessa
Um vertedor é considerado de parede espessa quando a soleira é suficientemente espessa para que na veia aderente se estabeleça o paralelismo dos filetes.
e> 0,66 .H

## Slide 24: Vertedor retangular de parede espessa
Onde:
Q é a vazão, m³/s
L é a largura do vertedor, m

## Slide 25: Exemplo
Calcular a vazão de água que escoa sobre a crista de uma barragem, quando o nível de agua da barragem atingir 1,0 m acima da crista. Considerar que a soleira é espessa e com 50 cm de largura.