## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Estradas
Traçado geométrico de uma estrada
Professora Msc. Juliane Souza

## Slide 2: Etapas para o anteprojeto
Reconhecimento da região
Possíveis locais de passagem
Levantamento de obstáculos topográficos, geológicos, hidrológicos
Coleta de dados
Mapas, cartas, fotos aéreas, topografia, dados socioeconômicos, de tráfego, estudos anteriores, etc.
Escala 1:10.000 (pelo menos)

## Slide 3: Etapas para o anteprojeto
Determinação de pontos de passagem obrigatórios: obrigatoriamente atingidos (ou evitados), por razões sociais, econômicas ou estratégicas
Cidades;
Vilas;
Povoados;
Áreas de reserva, etc.

## Slide 4: Etapas para o anteprojeto
Quais critérios vocês acham que precisam ser observados ao planejar o traçado de uma estrada?

## Slide 5: Procedimentos para a escolha de um traçado
Do ponto de vista prático, uma estrada é feita para ligar dois pontos conhecidos;
Fazer a ligação desses dois pontos em linha reta nem sempre é recomendado
  Traçados com longos trechos retos são monótonos

## Slide 6: Procedimentos para a escolha de um traçado
Evitar:
  Cortes e aterros de volume excessivos;
  Travessia de rios;
  Desapropriações caras;
  Materiais rochosos.

## Slide 7
Recomendações - Sempre buscar
Áreas que contornam elevações íngremes;
Áreas a montante de depressões acentuadas;
Áreas que não precisam atravessar rios, caso seja inevitável, buscar as seções mais estreitas;
Aproveitamento de obras existentes.
Etapas para o anteprojeto

## Slide 8
Etapas para o anteprojeto

## Slide 9
A presença desse tipo de problema nos leva a escolher pontos onde a estrada deverá passar
  Melhor topografia
  Extensão mínima possível: Custo da construção e operação
  Objetivo: Traçado técnica e economicamente satisfatório
Etapas para o anteprojeto

## Slide 10
Classificação da topografia
Terreno plano: Quando a topografia da região é suficientemente suave, de forma a permitir um projeto com boas condições de visibilidade e com pouca movimentação de terra.
Terreno ondulado: Quando o terreno possui inclinações não muito íngremes, porém exige-se uma movimentação de terra média.
Terreno montanhoso: Quando a topografia apresenta mudanças significativas nas elevações do terreno, sendo necessários grandes movimentos de terra e, algumas vezes, túneis e viadutos para obter um perfil aceitável para a estrada.
Etapas para o anteprojeto

## Slide 11: Elementos geométricos de uma estrada

## Slide 12: Elementos geométricos de uma estrada
Eixo da estrada
É o alinhamento longitudinal da estrada em projeção horizontal
Eixo de uma estrada em planta

## Slide 13: Elementos geométricos de uma estrada
O estudo de um traçado rodoviário é feito com base neste alinhamento;
Nas estradas de rodagem, o eixo localiza-se na região central da pista de rolamento.

## Slide 14
Definido o traçado do eixo central da estrada, é possível definir os elementos presentes na seção transversal das rodovias
  Seção transversal é a representação geométrica, no plano vertical, de alguns elementos dispostos transversalmente à estrada
Podemos ter seção em corte, seção em aterro ou seção mista
  Custos

## Slide 15: Seção transversal das rodovias
Seção em Corte: corresponde à situação em que a rodovia resulta abaixo da superfície do terreno natural

## Slide 16: Seção transversal das rodovias
Seção em Aterro: corresponde à situação contrária, isto é, com a rodovia resultando acima do terreno natural

## Slide 17: Seção transversal das rodovias
Seção Mista: ocorre quando, na mesma seção, a rodovia resulta de um lado, abaixo do terreno natural, e do outro, acima do terreno natural

## Slide 18: Seção transversal das rodovias
Elementos principais
Pista simples
Não existe separação física entre as correntes de tráfego

## Slide 19: Seção transversal das rodovias
Elementos principais
Pista dupla: Separação física entre as correntes de tráfego

## Slide 20: Seção transversal das rodovias
Talude de corte e talude de aterro

## Slide 21: Seção transversal das rodovias
Talude
É a forma de caracterizar a inclinação da saia do aterro ou da rampa do corte, sendo expresso pela relação v : h (ou v/h) entre os catetos vertical (v) e horizontal (h)

## Slide 22: Seção transversal das rodovias
Talude de Aterro
A inclinação deste tipo de talude depende da altura do aterro, sendo recomendado o seguinte:
  Aterros com menos de 3,00 m de altura máxima: V/H = 1/4;
  Aterros com mais de 3,00 m de altura máxima: V/H = 1/2.

## Slide 23: Seção transversal das rodovias
Talude de corte
A inclinação desses taludes deve ser tal que garanta a estabilidade dos maciços, evitando o desprendimento de barreiras.
A inclinação é variável com a natureza do terreno, sendo que as normas para projeto de estradas recomendam o seguinte:
  Terrenos com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: V/H = 1/1;
  Terrenos sem possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: V/H = 3/2;
  Terrenos de rocha viva: Vertical.

## Slide 24
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
É o espaço dimensionado e destinado à passagem de um veículo por vez.
A largura da faixa de rolamento é em função do veículo de projeto, escolhido na análise da composição do tráfego e da velocidade diretriz.
Veículo de projeto
Largura Máxima | 2,60 m
Altura máxima | 4,40 m
Comprimento total | Veículos simples – 14 m
 | Veículos articulados -18,15 m
 | Veículo com reboque – 19,80 m

## Slide 25: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento

## Slide 26: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
Os valores básicos recomendados para a largura de uma faixa de rolamento pavimentada em tangente são tabelados e considera o veículo de projeto escolhido na análise da composição do tráfego (Manual de Projeto Geotécnico do DNIT).

## Slide 27: Exercício
Qual será a largura das duas faixas de trânsito para uma rodovia de pista simples classe III e que apresenta relevo plano?

## Slide 28: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
Para proporcionar uma direção confortável e mais segura, a pista de rolamento deveria ser transversalmente em nível
Para que serve o abaulamento da pista?

## Slide 29: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
Abaulamento

## Slide 30: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
O abaulamento é em função do acabamento da superfície do pavimento
Tipo de pavimento | Inclinação
Pavimento de concreto de cimento | 1% ou, de preferência, 1,5 %
Pavimento betuminoso de alta qualidade | 2 %
Pavimento betuminoso de grande rugosidade | 2,5 % a 3 %
Revestimento primário | 3 % a 4 %

## Slide 31: Seção transversal das rodovias
Faixa de Tráfego, Faixa de Trânsito ou Faixa de Rolamento
OBS: A pista com três faixas é empregada para rampas longas de forte declividade
  Ajuda na capacidade da rodovia

## Slide 32: Seção transversal das rodovias
Acostamentos
O acostamento é de grande importância para a segurança do tráfego e garantia do seu bom escoamento;
Deve apresentar aspecto contrastante com a pista de rolamento
  Textura
  Coloração

## Slide 33: Seção transversal das rodovias
Acostamentos
A declividade transversal dos acostamentos pode ser de 5%, mas nem sempre adota essa declividade por dificuldade construtiva e acaba adotando-se a mesma da pista de rolamento
O acostamento possui largura suficiente para o estacionamento do veículo de projeto

## Slide 34: Seção transversal das rodovias
Rampas das sarjetas
Dispositivo de drenagem superficial.
Tem como objetivo coletar as águas de superfície, conduzindo-as longitudinalmente para fora do corte.

## Slide 35: Seção transversal das rodovias
Rampas das Sarjetas

## Slide 36: Seção transversal das rodovias
Plataforma
É o espaço criado na rodovia compreendido entre os limites externos dos passeios ou entre os pés dos cortes e as cristas de aterros

## Slide 37: Seção transversal das rodovias
Plataforma

## Slide 38: Seção transversal das rodovias
Off-sets
Dispositivos (geralmente varas ou estacas) que servem para referenciar a posição das marcas físicas correspondentes às cristas dos cortes ou dos pés dos aterros;
  Seu objetivo é facilitar a reposição das marcas, se arrancadas durante a construção dos cortes ou dos aterros;
  Serve de apoio à execução da terraplenagem e para o controle topográfico;

## Slide 39: Seção transversal das rodovias
Off-sets
São colocados em pontos afastados por uma distância fixa convencionada;
  Situado 2 m da crista do corte ou do pé do aterro

## Slide 41: Seção transversal das rodovias
Faixa de domínio
Consiste na faixa de terra que possibilite a construção, a operação e as eventuais ampliações da estrada;
  É demarcada de forma excêntrica em relação ao eixo de projeto – Análise da topografia para definir o lado da futura duplicação.
Além disso, deve- se garantir uma folga mínima de 5 metros em cada lado para obras de drenagem e segurança da via.
Região | Rodovia |  | Classe | 
 | I | II |  | III/ IV
Plana | 60 | 30 |  | 30
Ondulada | 70 | 40 |  | 30
Montanhosa | 80 | 50 |  | 50

## Slide 42: Seção transversal das rodovias
Faixa de domínio