## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Fundações
Apresentação da disciplina e aspectos gerais
Professora Msc. Juliane Souza

## Slide 2: Ementa
Mecânica dos solos
Prospecção do subsolo aplicada a projetos de fundações
Generalidade de fundações
Capacidade de carga de fundações superficiais e profundas
Análise de recalque
Projeto de Fundações
Melhoramento de Solos
Carga horária da disciplina: 60h

## Slide 3: Referência Básica
ALONSO, U.R. Previsão e Controle das Fundações, Editora Edgard Blücher LTDA, São Paulo-SP.
CINTRA, J. C. A. et. al. Tensões Admissíveis em Fundações Diretas, RiMa Editora, São Carlos-SP.
ALONSO, U.R. Dimensionamento de Fundações Profundas, Editora Edgard Blücher LTDA, São Paulo-SP.

## Slide 4: Avaliação
I Unidade
Atividade e apresentação de seminário (Tipos de sondagens) (Valor 4,0)
Avaliação parcial da I unidade (Valor 6,0)
II Unidade
Atividade (capacidade de carga de fundações profundas) (Valor 4,0)
Avaliação parcial da II unidade (Valor 6,0)

## Slide 5: Estudos pré-construtivos
O que é Recalque?

## Slide 6: Estudos pré-construtivos
Recalque
Desnivelamento de uma estrutura, piso ou terrapleno, devido à deformação do solo;
O solo sofre deformação sob sua fundação
  Diminuição dos vazios: água e ar

## Slide 7: Estudos pré-construtivos
Todos os tipos de solos submetidos a uma carga sofrem recalques;
  Em maior ou menor grau, depende das propriedades de cada tipo de solo e da intensidade do carregamento (peso da construção);
Essa deformação cessa ou estabiliza após um período de tempo, a depender das características geotécnicas de cada tipo de solo

## Slide 8: Estudos pré-construtivos
Exemplos de recalques em solos:
Arenosos
  Podem se estabilizar em poucas horas ou dias
Argilosos
  Tendem a estabilizar em um maior período de tempo

## Slide 9: Estudos pré-construtivos
O problema é o recalque diferencial
  Qual a diferença entre as imagens abaixo?

## Slide 10: Estudos pré-construtivos
O problema é o recalque diferencial

## Slide 11: Estudos pré-construtivos
Recalque diferencial
Ocorre quando parte dos elementos da base da edificação se move e outros permanecem em seus lugares, gerando diferença entre os apoios da edificação

## Slide 12: Estudos pré-construtivos
Qual o problema do recalque diferencial?

## Slide 13
Qual o problema do recalque diferencial?

## Slide 14: Estudos pré-construtivos
O recalque diferencial é o problema mais comum das fundações
Alguém imagina o por que esse problema é tão comum?

## Slide 15: Estudos pré-construtivos
Prospecção geotécnica
Considerações iniciais
As características de um solo não podem ser descobertas apenas pelo aspecto da camada superficial
  Há necessidade de investigar o solo em profundidade

## Slide 16: Estudos pré-construtivos
O que é possível observar nessa imagem?

## Slide 17: Estudos pré-construtivos
Prospecção geotécnica
Considerações iniciais
O resultado da prospecção de solos fornece informações relevantes para definir as camadas dos perfis dos solos e rochas encontradas no subsolo

## Slide 18: Estudos pré-construtivos
Prospecção geotécnica
Considerações iniciais
Viabiliza a elaboração do planejamento das técnicas e tipo de fundação a empregar

## Slide 19: Estudos pré-construtivos
Valor da investigação geotécnica:
Pode ser medido pelo custo que seria gasto na construção se a investigação do terreno não tivesse sido feita

## Slide 20: Estudos pré-construtivos
Todas as sondagens possuem um custo, mas as mais caras são aquelas que não foram feitas

## Slide 21: Estudos pré-construtivos
Tipos de amostras decorrentes do processo de sondagem
Para caracterizar um determinado volume de solo, normalmente, não é possível examiná-lo por completo, por isso, retiram-se amostras dele para submeter à análise.

## Slide 22: Estudos pré-construtivos
Amostras
Amostra deformada
É feita a partir da obtenção de uma porção de solo desagregado
  Tem por objetivo a verificação de sua textura, constituição mineral, granulometria.

## Slide 23: Estudos pré-construtivos
Amostra deformada

## Slide 24: Estudos pré-construtivos
Amostras
Amostra indeformada
Extraída com o mínimo de perturbação, procurando manter a estrutura e condições de umidade e compacidade ou consistência naturais

## Slide 25: Estudos pré-construtivos
Amostra indeformada
  Deve haver a menor alteração possível

## Slide 26: Estudos pré-construtivos
Essas amostras permitem determinar as particularidades do solo in situ, como coeficiente de permeabilidade, índices físicos, resistência ao cisalhamento e parâmetros de compressibilidade

## Slide 27
Apresentação de seminário sobre sondagem
Apresentar o método, indicar as vantagens e desvantagens de cada método e em quais situações são mais indicados
Sondagem SPT
Sondagem a trado
Sondagem rotativa
Sondagem geofísica
Poços e trincheiras

## Slide 28: Apresentação do seminário
Apresentação do seminário: 05/03
Tempo: 15 max
Apresentação do método
Apresentação das principais características
Vantagens
Desvantagens
Situações mais indicadas

## Slide 29
Quais os tipos de fundações vocês conhecem?