## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil/ Engenharia de Produção Disciplina: Organização do Trabalho
Layout Industrial
Prof. M. Sc. Juliane Souza

## Slide 2
O PRIMEIRO PASSO PARA GARANTIR UM SISTEMA DE PRODUÇÃO COMPETITIVO É UM BOM PROJETO DE FÁBRICA.
É o sistema de produção organizado QUE VAI GARANTIR QUE SEUS COLABORADORES PRODUZAM DE FORMA SEGURA, CONFORTÁVEL E COM ALTO DESEMPENHO.

## Slide 3
Um bom projeto de layout industrial traz:
Projeto de ambientes seguros, confortáveis e de alta performance
Otimização dos espaços e redução do custo total da propriedade física
Redução do custo de instalação e construção civil
Redução do custo de operação e eliminação de desperdícios
Projeto ou rearranjo de layout otimizando a performance produtiva
Planejamento adequado de futuras ampliações, sem os famosos puxadinhos

## Slide 4: Layout industrial
O layout industrial diz sobre o arranjo físico do local e a disposição de máquinas, equipamentos, ferramentas, produtos e mão de obra, cuja disposição é realizada de modo a atender às demandas da organização;
Apesar de ser muito utilizado para indústrias e grandes empresas, o layout é aplicado, também, para pequenos negócios e organizações, como empresas de pequeno e médio porte e estabelecimentos comerciais.

## Slide 5: Layout industrial
Alguns fatores para serem estudados e levados em consideração antes da escolha do layout de produção:
Quantidade do produto a ser produzido: Quanto maior o volume de peças produzidas, maior a necessidade de automatizar os processos. Nos casos de produtos com alto valor agregado, tende-se a dedicar mais tempo na execução de cada etapa, o que diminui o volume.

## Slide 6: Layout industrial
Alguns fatores para serem estudados e levados em consideração antes da escolha do layout de produção:
Variedade de produtos que serão produzidos: Quando a fábrica produz diferentes tipos de produtos e/ou produtos com diversas variações, é necessário pensar na flexibilização do arranjo físico de forma a otimizar o tempo gasto nas mudanças.

## Slide 7: Layout industrial
Alguns fatores para serem estudados e levados em consideração antes da escolha do layout de produção:
Tipo de produto a ser produzido: O tamanho e natureza do produto a ser produzido tem grande impacto no layout da fábrica, por isso, é importante que o espaço de produção se adapte ao produto.

## Slide 8: Arranjo do espaço
Layout por produto ou Layout em linha
As máquinas são organizadas de acordo com a necessidade de produção;
Esse arranjo é conhecido como produção em série onde o produto é formado na linha de montagem progressivamente;
Dessa forma, não há intensa movimentação dos funcionários, sendo necessário apenas a correta disposição das máquinas.

## Slide 9: Arranjo do espaço
Layout por produto ou Layout em linha
Todas as máquinas e processos envolvidos na obtenção e/ou montagem de um produto estão agrupados e em sequência, de maneira que os materiais que entram em produção sempre seguem a mesma linha entre os pontos de processamento.
Utilizado para demandas estáveis: produtos padronizados, em operações repetitivas, de elevada produção, postos de trabalho sucessivos, transporte e movimentação contínuos e fluxo entre máquinas.

## Slide 10: Arranjo do espaço
Layout por produto ou Layout em linha
Vantagens
Máxima redução de manipulação x automação no transporte;
Máxima redução do uso de matéria-prima e estimativa de custos;
Fácil treinamento de mão-de-obra;
Possibilidade de redução de estoques de semi-acabados e matéria-prima;
Facilidade de planejamento;
Menor especialização da mão-de-obra;
Padronização do produto e do tempo de produção;
Determinação de níveis mínimos e de segurança de estoques.

## Slide 11: Arranjo do espaço
Layout por produto ou Layout em linha
Desvantagens
Eventual ociosidade das máquinas na montagem;
Alto investimento;
Risco de aumento no número total de máquinas necessárias;
Risco de paralisação completa na quebra de uma só máquina;
Risco de aumento nos custos fixos quando não há velocidade ideal;
Não apresenta flexibilidade - máquinas não são alternativas.

## Slide 12: Arranjo do espaço
Layout por processo
Permite flexibilidade para diferentes produtos, disponibilizando ferramentas e equipamentos numa sequência fixa, de modo a produzir uma série de produtos com finalidades diferentes.

## Slide 13: Arranjo do espaço
Layout por processo
Esse arranjo físico agrupa processos e equipamentos das mesmas operações ou funções em uma única área, formando setores de trabalho específicos.

## Slide 14: Arranjo do espaço
Layout por processo
Exemplo
Em uma fábrica, temos o exemplo de um produto que precisa passar pelo processo de pintura e é destinado a um setor exclusivo para esse trabalho, onde todo o maquinário e trabalhadores necessários estão juntos.

## Slide 15: Arranjo do espaço
Layout por processo
Utilizado quando precisa se produzir em lotes com grande variação de peças ou ainda, quando pensamos em outros segmentos além da indústria, é possível encontrar esse layout em bancos, hospitais e mercados, no qual o cliente é direcionado ao setor específico para a sua necessidade.

## Slide 16: Arranjo do espaço
Layout por processo
Vantagens
Grande flexibilidade da produção, uma vez que o produto pode percorrer fluxos diferentes de acordo com a necessidade;
Supervisão especializada por processo;
Redução da vulnerabilidade de máquinas paradas, uma vez que elas estão agrupadas e podem ser substituídas com maior facilidade;
Possibilidade de trabalhar com alto volume de produção.

## Slide 17: Arranjo do espaço
Layout por processo
Desvantagens
Distância percorrida pela peça ao longo do processo, entre as estações de trabalho, que pode gerar um fluxo complexo;
Possibilidade de aumentar do tempo de espera.

## Slide 18: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
O produto permanece fixo num local, enquanto seus componentes são produzidos em outro espaço e levados para a área de produção da montagem final;
O layout é completamente dependente da natureza do produto.

## Slide 19: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
A escolha do layout depende das características, quantidades e necessidades da produção. Além disso, depende também dos recursos e benefícios pretendidos.
No entanto, o layout é apenas uma das etapas do processo de otimização.

## Slide 20: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
É possível que a produção das peças sejam feitas a parte e depois levadas para a montagem
  A produção dessas peças podem seguir outras lógicas de produção;
Qualquer movimentação, além de demorada, pode prejudicar a montagem;
As máquinas utilizadas também são específicas para esse tipo de trabalho e facilitam a movimentação dos operadores ao redor do produto.

## Slide 21: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
Exemplo:
Fabricação de aviões de grande portes, foguetes e navios.

## Slide 22: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
Vantagens
Fácil acesso ao produto para fazer as alterações necessárias;
Possibilidade de terceirização de grande parte do projeto.

## Slide 23: Arranjo do espaço
Layout por posição fixa
Desvantagens
Alto custo em relação a movimentação do produto
Necessidade de galpões e áreas com dimensões proporcionais ao que será produzido e baixo volume de produção e padronização.
Esse layout possui alto valor agregado e baixa produção em termos de volume.