## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Sinalização de espaços acessíveis
Prof. Msc Juliane Souza

## Slide 2: Sinalização de espaços acessíveis

## Slide 3: Sinalização
Deficiência visual
Cadeirante
Pessoa com deficiência auditiva

## Slide 4: Sinalização
Demais sinalizações

## Slide 5: Sinalização

## Slide 6: Sinalização de circulação

## Slide 7
Escada com plataforma móvel
Escada rolante com degrau para cadeira de rodas
Esteira rolante

## Slide 8: Exercício
Para a situação abaixo indicar qual a sinalização indicada
a)
b)
c)

## Slide 9: Exercício
Para a situação abaixo indicar qual a sinalização adequada.
a)
b)
c)

## Slide 10: Sinalização tátil e visual no piso
Piso tátil de alerta: Sinaliza situações que envolvem risco de segurança e mudanças de direção.
Piso tátil direcional: Indica o caminho a ser percorrido e deve ser instalado no sentido do deslocamento.
Você sabe qual a diferença entre os tipos de sinalizações abaixo?

## Slide 11: Sinalização tátil e visual no piso
Sinalização tátil e visual de alerta
A sinalização tátil e visual no piso deve ser detectável pelo contraste tátil e pelo contraste visual.
  O contraste tátil é por meio de relevos.

## Slide 12: Sinalização tátil e visual no piso
A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:
Informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente;

## Slide 13: Sinalização tátil e visual no piso
A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:
orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços.

## Slide 14: Sinalização tátil e visual no piso
A sinalização de alerta deve ser aplicada nas seguintes situações:
a) obstáculos suspensos entre 0,60m e 2,10m, como telefones públicos e caixas de coleta dos Correios;
b) no início e fim de escadas fixas, escadas rolantes e rampas e indicar a existência de patamares nas escadas e rampas;

## Slide 15: Sinalização tátil e visual no piso
A sinalização de alerta deve ser aplicada nas seguintes situações:
c) junto a desníveis como plataformas de embarque e desembarque nos ônibus e trens;
d) junto a porta de elevadores;
e) quando houver mudança de direção ou percurso entre duas ou mais linhas de sinalização tátil direcional.

## Slide 16: Sinalização tátil e visual no piso
A sinalização de alerta deve ser aplicada nas seguintes situações:
f) indicar as travessias de pedestres.

## Slide 17: Sinalização tátil e visual no piso
Sinalização tátil e visual direcional
A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de circulação.

## Slide 18: Exemplo
Avaliar as imagens abaixo e indicar se existem boas e más práticas.

## Slide 20: Planos e mapas acessíveis
Os planos e mapas acessíveis são representações visuais, táteis e/ou sonoras que servem para orientação e localização de lugares, rotas, fenômenos geográficos, cartográficos e espaciais.

## Slide 21: Planos e mapas acessíveis
São recursos importantes para auxiliar na orientação espacial de pessoas com defi­ciência visual.
  É possível criar uma imagem mental do trajeto a ser percorrido, auxiliando na sua locomoção

## Slide 22: Planos e mapas acessíveis
São indicados para utilização em shoppings, clubes, terminais de transportes, clubes esportivos, arenas ou estádios, cinemas, teatros, locais de shows e eventos, consultórios, hotéis, indústrias, hospitais ou outros edifícios de uso público ou coletivo.

## Slide 23: Planos e mapas acessíveis
Mapa no Aeroporto

## Slide 24: Planos e mapas acessíveis
Devem estar instalados a uma altura padrão de 0,90m e 1,20m, assim, qualquer pessoa, alta ou baixa, não terá problemas em acessá-lo;
Além disso, a norma também estabelece, em caso de deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas uma reentrância inferior, de mais ou menos 0,30 m de profundidade.

## Slide 25: Sinalização de pavimento
Sinalização de pavimento
Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter sinalização tátil (caracteres em relevo e em Braille), identificando o pavimento.

## Slide 26: Sinalização de pavimento
Essa sinalização deve ser instalada no prolongamento horizontal do corrimão;
Na parede a sinalização deve ser visual e, opcionalmente, tátil.

## Slide 27: Sinalização de pavimento

## Slide 28: Sinalização de elevadores e plataformas elevatórias
Painéis de chamada de elevadores devem ter informações em relevo e em Braille de sua operação

## Slide 29: Sinalização de elevadores e plataformas elevatórias
O número do pavimento deve estar localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille.

## Slide 30: Sinalização de portas e passagens
Portas e passagens devem possuir informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora
  Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braille.

## Slide 31: Sinalização de portas e passagens
Essa sinalização deve considerar os seguintes aspectos:
a sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical.

## Slide 32: Sinalização de portas e passagens

## Slide 33: Sinalização de portas e passagens
Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta direita;
Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente

## Slide 34: Sinalização de portas e passagens
A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada e não pode conter informações táteis. Para complementar a informação instalada na porta, deve existir informação tátil ou sonora na parede adjacente

## Slide 35: Sinalização de portas e passagens
Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes (NBR 9050).

## Slide 36: Sinalização de emergência
Condições gerais
A sinalização de emergência deve direcionar o usuário, por meio de sinais para a saída, saída de emergência ou rota de fuga. Devem ser observadas as normas e instruções do corpo de bombeiros, para compatibilização.
Nas escadas que interligam os diversos pavimentos, inclusive nas de emergência, junto às portas corta-fogo, deve haver sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento.
  A mesma informação deve ser sinalizada nos corrimãos

## Slide 37: Sinalização de espaço para cadeirante
Em locais de atendimento público, deve ser garantido pelo menos um espaço para cadeirantes

## Slide 38: Sinalização de emergência
Sinalização de áreas de resgate e de espaço para cadeirante
A área de resgate deve ser sinalizada, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, em local segregado para atendimento por bombeiros, brigadas e pessoal treinado para atendimento emergência

## Slide 39: Sinalização de emergência
Recomendação de leitura
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros da Bahia que trata sobre sinalização de emergência