## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Escadas
Prof. M. Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Escadas
Elementos de uma escada
Piso: Superfície horizontal onde pisamos seja subindo ou descendo a escada.
Espelho: Superfície ou espaço vertical ou inclinado entre os pisos da escada

## Slide 3: Escadas
Sugestão de leitura
Ler a instrução técnica do corpo de bombeiros da Bahia para saídas de emergência

## Slide 4: Escadas
As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada;
Para o dimensionamento, devem ser atendidas as seguintes condições (NBR 9050):
a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;
Onde: P = piso
E = espelho
Escada confortável e adequada para o uso, sem esforços excessivos de quem a usa

## Slide 5: Escadas
Fórmula de Blondel
2E + P = 64cm
Onde:
E = espelho
P = Piso

## Slide 6: Escadas
Calcular uma escada para uma distância de piso a piso de 288 cm.

## Slide 7
2E + P = 64cm (fórmula de Blondel)
Onde:
E = espelho
P = Piso (pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m)
Num E =
Onde: Num E é o número de espelhos
H é a altura do desnível
E é a altura do espelho
Num P = Num E – 1
Comprimento de projeção horizontal = ? cm
Fazer o desenho da escada no AutoCad

## Slide 8: Escadas
Calcular uma escada para uma distância de piso a piso de 290 cm

## Slide 9
2E + P = 64cm (fórmula de Blondel)
Adotando o valor de piso mínimo estabelecido pela NBR 9050 (28 cm)
E = ? Cm
Num E =
Num P = Num E – 1
Comprimento de projeção horizontal da escada = ? cm

## Slide 10: Escadas
Características dos pisos e espelhos
Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados;

## Slide 11: Escadas
Quando houver bocel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5 cm sobre o piso abaixo.
e altura do degrau = espelho
p largura do degrau = piso

## Slide 12: Escadas
Largura
A largura mínima para escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m;
Deve dispor de guia de balizamento
  h = 5 cm.

## Slide 13: Escadas
As escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de desnível e sempre que houver mudança de direção

## Slide 14: Escadas
A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 1 % em escadas internas e 2 % em escadas externas.

## Slide 15: Escadas
Entre os lances da escada devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m.
Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da escada.

## Slide 16: Escadas
Sinalização visual dos degraus de escada
Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso

## Slide 17: Escadas
Sinalização visual dos degraus de escada
Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporem também características antiderrapantes.

## Slide 18: Escadas
Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada devem distar no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente e devem estar sinalizados

## Slide 19: Escadas
Piso tátil de alerta
O piso tátil de alerta deve ser instalado no início e no término de escadas

## Slide 20: Escadas
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso
Os corrimãos devem ter desenho contínuo, sem protuberâncias

## Slide 21: Escadas
Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é necessária a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m