## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Aula de revisão – II Unidade
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Sanitários acessíveis
Número mínimo de sanitários acessíveis

## Slide 3: Sanitários acessíveis
Conforme as especificações quanto ao número mínimo de sanitários acessíveis, determinar quantos deverão conter numa escola que tem 7 sanitários femininos e 7 sanitários masculinos.

## Slide 4: Sanitários acessíveis
Qual a área de circulação?

## Slide 5: Sanitários acessíveis
As dimensões do sanitário acessível e do boxe sanitário acessível devem garantir o posicionamento das peças sanitárias e os seguintes parâmetros de acessibilidade:
Circulação com o giro de 360°

## Slide 6: Sanitários acessíveis
Qual a área de circulação?

## Slide 7: Sanitários acessíveis
Nos boxes comuns, as portas devem ter vão livre mínimo de 0,80 m e conter uma área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro
Nas edificações existentes, admite-se porta com vão livre de no mínimo 0,60 m.

## Slide 8: Sanitários acessíveis
Para lembrar
Boxes comuns
Nos boxes comuns, as portas devem ter vão livre mínimo de 0,80 m e conter uma área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro
Nas edificações existentes, admite-se porta com vão livre de no mínimo 0,60 m.

## Slide 9: Estacionamento
A quantidade mínima de vagas que deve ser reservada as pessoas com deficiência está prevista na Lei Federal 10.098 (BRASIL, 2000)
  Devem ser reservados 2% do total de vagas existentes na área de estacionamento de veículos, em vias ou em espaços públicos
  Deve ser garantida ao menos uma vaga.

## Slide 10: Estacionamento
O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei Federal 10.741 (BRASIL, 2003), também prevê a reserva de vaga para idosos em estacionamentos públicos e privados, no quantitativo de 5% do total de vagas, as quais devem estar localizadas de forma a facilitar o acesso.

## Slide 11: Estacionamento
Considerando as especificações para cálculo do número de vagas acessíveis para pessoas com deficiência e pessoas idosas, determinar quantas vagas serão necessárias para um estacionamento com 285 vagas

## Slide 12: Estacionamento
Qual o erro?

## Slide 13: Estacionamento
Qual o erro?

## Slide 14: Estacionamento
Para lembrar
As vagas acessíveis para deficientes devem contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura;
Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio.

## Slide 15: Estacionamento
Com base nas especificações para vagas acessíveis, marcar V para verdadeiro e F para falso.
( ) Devem ter uma faixa adicional de 1,20 m acrescentada a largura da vaga, para as vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida e deficientes.
( ) As vagas necessitam estar ligadas a rotas acessíveis.
( ) O percurso máximo até a entrada da edificação deve ser de no máximo 100 m.
( ) É necessário que as vagas acessíveis possuam tanto sinalização vertical, quanto sinalização horizontal.
( ) As vagas precisam ter piso regular e estável.

## Slide 16: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Quantidade de assentos
Ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação de até mil lugares, na proporção de:
a) 2 % de espaços para pessoas em cadeira de rodas, com a garantia de, no mínimo, um espaço;
b) 2 % de assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com a garantia de, no mínimo, um assento

## Slide 17: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Quantidade de assentos
Ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação acima de mil lugares, na proporção de:
a) vinte espaços para pessoas em cadeira de rodas mais um por cento do que exceder mil lugares;
b) vinte assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida mais um por cento do que exceder mil lugares.

## Slide 18: Exemplo
Para um auditório com 1200 assentos, quantos assentos deverão ser reservados para cadeirantes?

## Slide 19: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Quantidade de assentos
50 % dos assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ter características dimensionais e estruturais para o uso por pessoa obesa, com a garantia de, no mínimo, um assento

## Slide 20: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Calcular a quantidade mínima de lugares reservados para cadeirantes, deficientes e pessoas obesas em um auditório com capacidade de 500 lugares.

## Slide 21: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Determinar a largura do corredor para o auditório abaixo, que possui 20 m de comprimento

## Slide 22: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Plateia, palco e bastidores – Circulação
Corredores de até 4,0 m de extensão podem ter largura de 0,90 m.
Com extensão de até 10,0 m devem ter no mínimo 1,20 m
Para extensões superiores a 10,0 m devem ter no mínimo 1,50 m.

## Slide 23: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Quando houver desnível entre o palco e a plateia, este pode ser vencido através de rampa com as seguintes características:
a) largura de no mínimo 0,90 m;
b) inclinação máxima de 16,66 % para vencer uma altura máxima de 0,60 m;
c) inclinação máxima de 10 % para vencer alturas superiores a 0,60 m;
d) ter guia de balizamento, não sendo necessária a instalação de guarda-corpo e corrimão.

## Slide 24: Cinemas, teatros, auditórios e similares
Com o objetivo de tornar o auditório acessível, qual a inclinação adotar para uma rampa na situação que segue:
Adotar inclinação de 10 % para a rampa