## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil
Aula de Revisão
Prof. Msc Juliane Souza

## Slide 2: Aviso
Avaliação da disciplina I Unidade
Data = 24/03/2021
Assuntos
Parâmetros antropométricos
Sinalização
Rampas e escadas

## Slide 3: Parâmetros antropométricos
Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

## Slide 4: Parâmetros antropométricos
Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

## Slide 5: Parâmetros antropométricos
Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento

## Slide 6: Parâmetros antropométricos
Considerando os parâmetros antropométricos para deslocamento de cadeirantes, qual a largura mínima da área de manobra circulada abaixo, considerando as dimensões mínimas.
1,50 m
1,20 m
0,90 m
1,00 m
Nenhuma das alternativas

## Slide 7: Rampas
Especificações gerais
A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m;
Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m;

## Slide 8: Rampas
Especificações gerais
Em rampas e escadas, devem ser instalados corrimãos em ambos os lados;
Os corrimãos devem ser instalados nas alturas de 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas);
Para largura igual ou superior a 2,40 m, é necessária a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m.

## Slide 9: Rampas
A inclinação das rampas deve ser calculada conforme a seguinte equação:
i =
i é a inclinação, expressa em porcentagem (%);
h é a altura do desnível;
c é o comprimento da projeção horizontal.

## Slide 10: Rampas
Inclinação
As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na Tabela (NBR 9050)
Quanto maior o desnível, mais suave a rampa precisa ser

## Slide 11: Rampas
Exercício:
Calcular o comprimento de uma rampa para tornar o ambiente acessível
=

## Slide 12: Rampas
Você foi contratado como engenheiro responsável para verificar se a rampa abaixo está dentro dos parâmetros de acessibilidade quanto à inclinação. Qual a sua conclusão?
Altura do desnível: 0,72 m
Comprimento horizontal da rampa: 6,2 m

## Slide 13: Rampas
Com base nas especificações de rampa, marcar a alternativa correta.
(a) Devem ser instalados corrimãos em apenas um lado, pois já é suficiente para garantir a segurança do usuário.
(b) A dimensão mínima longitudinal para patamares é de 1,00 m.
(c) A largura mínima admissível para as rampas é de 1,20 m.
(d) Podem ser instalados corrimãos intermediários em rampas com larguras apenas superiores a 2,50 m.

## Slide 14: Rampas
Observando a situação abaixo, quais alterações poderiam ser feitas?

## Slide 15: Escadas
Para o dimensionamento, devem ser atendidas as seguintes condições (NBR 9050):
a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;
Onde: P = piso
E = espelho

## Slide 16: Escadas
Fórmula de Blondel
2E + P = +/- 64cm
Onde:
E = espelho
P = Piso

## Slide 17: Escadas
Calcular uma escada para uma altura de piso a piso de 270 cm.
2E + P = 64cm
E = altura do espelho
P = piso
Num E =
Num P = Num E – 1
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

## Slide 18: Escadas
Calcular uma escada para uma altura de piso a piso de 260 cm.
2E + P = 64cm
E = altura do espelho
Num E =
Num P = Num E – 1
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

## Slide 19: Sinalização
As placas abaixo indicam a presença de quais dispositivos de circulação?

## Slide 20: Sinalização
Tipos de sinalização

## Slide 21: Sinalização
Indicar os tipos de sinalização mostrados na figura abaixo e descrever quais as situações adequadas para o uso de cada uma
a)
b)

## Slide 22: Sinalização