## Slide 1: Noções de Luminotécnica: Lâmpadas
José Jorge de Oliveira Neto

## Slide 2: Introdução
Componente elementar – lâmpadas
Combinação lâmpada - luminária
Incandescentes, descarga, estado sólido (LED – Light Emitting Diode)
Lâmpadas incandescentes removidas do mercado desde 30 de junho de 2016. Com algumas exceções.
  Bulbo inferior a 45 mm de diâmetro ou 40 W
  específicas para estufas, equipamentos hospitalares
  Refletoras/defletoras ou espelhadas
  Sinalização de trânsito e semáforos e uso automotivo
  halógenas

## Slide 3: Lâmpadas Halógenas comuns e dicróicas
Aquecimento de um fio pela passagem de corrente elétrica
Tubo de quartzo com filamento de tungstênio e partículas de iodo, flúor e bromo
Possuem maior vida útil, 20% mais eficientes que as incandescentes comuns
Excelente reprodução de cores, dimensão reduzida e dimerizável
Desvantagens: Pressurizadas, risco de estilhaçar-se, intenso calor
As dicroicas são indicadas para spots, projetoras, com luz clara e branca e alta reprodução de cores
Facho de luz mais frio

## Slide 4: Lâmpadas Halógenas Comuns

## Slide 5: Halógenas Dicróicas

## Slide 6: Lâmpadas de Descarga
Descarga elétrica num meio de gás metálico – mercúrio, xenônio, sódio etc
Fluorescente, Vapor de mercúrio

## Slide 7: Fluorescente
Bulbo cilíndrico com eletrodos metálicos de tungstênio (catodos)
Interior com vapor de mercúrio ou argônio a baixa pressão
Parede interna pintadas com materiais fluorescentes, cristais de fósforo

## Slide 8: Fluorescentes
Bom desempenho, indicada para interiores
Bastante utilizada em residências
Não permite destaque as cores

## Slide 9: Fluorescente: princípio
Equipamentos indispensáveis: starter e reator
Starter – utilizado na partida, princípio bimetal
  Dois metais com diferentes coeficientes de dilatação
Reator – sobretensão e limitar a corrente
Corrente flui pelo interior da lâmpada (não mais pelo starter)
Choque de elétrons com átomos
do vapor de mercúrio libera uma radiação que se torna visível em contato com a pintura florescente

## Slide 10: Lâmpada Fluorescente

## Slide 11: Lâmpadas a Vapor de Mercúrio
Princípio semelhante ao fluorescente
Utilizados em ambientes de grandes proporções,vias públicas e áreas externas
Longa vida útil, alta eficiência
Necessitam de um reator e um resistor de partida
O arco entre o eletrodo auxiliar e principal ioniza o argônio que aquece o tubo de arco vaporizando o mercúrio

## Slide 12: Outros tipos de lâmpadas de descarga
Vapor de sódio - Adequadas a ambientes externos e internos. Alta eficiência luminosa, vida longa, baixa depreciação, permite a visualização de todas as cores
Lâmpada Mista – combina o filamento incandescente com o tubo de vapor de mercúrio

## Slide 13: Lâmpadas LED
Atualmente em franca utilização
LED – Light Emitting Diodes
Eficiência comparável as fluorescentes
Vida útil muito superior as demais, entre 25 mil a 50 mil horas
Diversos modelos

## Slide 14: Lâmpadas LED

## Slide 15: Quadro Comparativo

## Slide 16: Grandezas e fundamentos de Luminotécnica
Luz
Cor
Intensidade Luminosa
Fluxo Luminoso
Iluminância
Luminância
Eficiência Luminosa
Curva de distribuição luminosa

## Slide 17: Luz
Constatada pela sensação visual
Faixa de radiação eletromagnética com comprimento entre 3800 a 7600 E(-10) m

## Slide 18: Cor
A cor é determinada pelo l
Violeta com menor comprimento de onda, enquanto o vermelho possui o maior

## Slide 19: Intensidade Luminosa – candela (cd)
Definida como a intensidade luminosa, na direção perpendicular, de uma superfície plana de área igual a 1/600000 metros quadrados, de um corpo negro à temperatura de fusão da platina, e sob a pressão e 101325 newtons por metro quadrado (1 atm)

## Slide 20: Fluxo Luminoso – Lúmen (lm)
Fluxo luminoso emitido no interior de um ângulo sólido de 1 esferorradiano por uma fonte puntiforme de intensidade invariável igual a 1 candela

## Slide 21: Iluminância – Lux (lx)
Relação entre o fluxo luminoso, em lumens, que incide perpendicular sobre uma superfície plana

## Slide 22: Próximo tema: Método dos Lúmens
Amplamente utilizado
Baseado nesses conceitos